Зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2021 г. N 62249

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 16 декабря 2020 г. N 911н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА "СПЕЦИАЛИСТ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки и утверждения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266), приказываю:

Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Специалист в сфере промышленной безопасности".

Министр

А.О. КОТЯКОВ

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 16 декабря 2020 г. N 911н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СПЕЦИАЛИСТ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

|  | 1406 |
| --- | --- |
|  | Регистрационный номер |

I. Общие сведения

| Независимая экспертиза, техническое диагностирование, обследование технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах, осуществление производственного контроля |  | 40.209 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Оценка технического состояния в соответствии с нормами промышленной безопасности технических устройств, зданий, сооружений на опасных производственных объектах, соблюдение требований и норм промышленной безопасности на опасном производственном объекте при ведении производственного контроля

Группа занятий:

| 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
| --- | --- | --- | --- |
| 2149 | Специалисты в области техники, не входящие в другие группы | - | - |
| (код ОКЗ <1>) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
| --- | --- |
| 71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
| 74.90 | Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки |
| (код ОКВЭД <2>) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Осуществление производственного контроля на опасном производственном объекте | 6 | Документационное обеспечение системы производственного контроля | A/01.6 | 6 |
|  |  |  | Проведение производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности | A/02.6 | 6 |
| B | Техническое диагностирование и освидетельствование технических устройств на опасном производственном объекте в соответствующей сфере (области) наименование объектов <3> | 6 | Подготовка к проведению диагностирования и освидетельствования технических устройств | B/01.6 | 6 |
|  |  |  | Проведение диагностирования и освидетельствования технических устройств | B/02.6 | 6 |
|  |  |  | Оценка остаточного ресурса и возможности продления сроков безопасной эксплуатации технических устройств | B/03.6 | 6 |
| C | Обследование и освидетельствование зданий и сооружений на опасном производственном объекте в соответствующей сфере (области) | 6 | Подготовка к проведению обследования и освидетельствования зданий и сооружений | C/01.6 | 6 |
|  |  |  | Проведение обследования и освидетельствования зданий и сооружений | C/02.6 | 6 |
|  |  |  | Оценка остаточного ресурса и возможности продления сроков безопасной эксплуатации зданий и сооружений на опасном производственном объекте | C/03.6 | 6 |
| D | Экспертиза технических устройств на опасном производственном объекте в соответствующей сфере (области) | 7 | Подготовка к проведению экспертизы технических устройств | D/01.7 | 7 |
|  |  |  | Проведение экспертизы технических устройств | D/02.7 | 7 |
| E | Экспертиза зданий и сооружений на опасном производственном объекте в соответствующей сфере (области) | 7 | Подготовка к проведению экспертизы зданий и сооружений | E/01.7 | 7 |
|  |  |  | Проведение экспертизы зданий и сооружений | E/02.7 | 7 |
| F | Организация производственного контроля на опасном производственном объекте | 7 | Организация производственного контроля | F/01.7 | 7 |
|  |  |  | Организация работ по повышению эффективности системы производственного контроля на опасном производственном объекте | F/02.7 | 7 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Осуществление производственного контроля на опасном производственном объекте | Код | A | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Специалист по производственному контролю Специалист по обеспечению требований промышленной безопасности Инженер по промышленной безопасности Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации опасного производственного объекта |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование (техническое) - бакалавриат, соответствующее профилю производственного объекта <4> |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет на соответствующей работе на опасном производственном объекте отрасли <4> |
| Особые условия допуска к работе | Наличие аттестации в соответствии с нормативным правовым актом профильного федерального органа исполнительной власти Российской Федерации <5> Первичная аттестация работников в области промышленной безопасности проводится не позднее одного месяца при назначении на соответствующую должность <4> Не реже одного раза в пять лет аттестация в области промышленной безопасности <4> Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда <6> Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) <7> Прохождение обучения мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе <8> |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации в области промышленной безопасности не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2149 | Специалисты в области техники, не входящие в другие группы |
| ЕКС <9> | - | Инженер по промышленной безопасности |
| ОКПДТР <10> | 42697 | Инженер по промышленной безопасности |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Документационное обеспечение системы производственного контроля | Код | A/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Мониторинг нормативных правовых актов Российской Федерации, требуемых для построения системы производственного контроля в организации |
| --- | --- |
|  | Обеспечение наличия, хранения и доступа к локальным и нормативным правовым актам, содержащим требования к организации производственного контроля, нормы и правила в области промышленной безопасности |
|  | Разработка проектов нормативных правовых актов по вопросам обеспечения системы производственного контроля на опасных производственных объектах, в том числе взаимодействие с представителями органов государственной власти Российской Федерации в области промышленной безопасности по данным вопросам |
|  | Разработка проектов локальных нормативных актов по вопросам организации и проведения производственного контроля в организации, функционирования системы производственного контроля в организации |
| Необходимые умения | Использовать информационные справочно-правовые базы |
|  | Анализировать законодательство Российской Федерации в сфере промышленной безопасности, включая требования, регламентирующие выполнение производственного контроля |
|  | Идентифицировать законодательные требования в области промышленной безопасности, применимые к деятельности организации |
|  | Разрабатывать проекты локальных нормативных актов, обеспечивать процедуру их согласования |
| Необходимые знания | Федеральные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации в области промышленной безопасности, технического регулирования |
|  | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности |
|  | Нормативные правовые акты Российской Федерации в области охраны труда, пожарной, электрической и экологической безопасности |
|  | Проектная (конструкторская) и эксплуатационная документация на технические устройства |
|  | Правила предоставления декларации промышленной безопасности |
|  | Требования к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью |
|  | Требования к порядку технического расследования причин аварий и несчастных случаев |
|  | Требования к подготовке и аттестации работников |
|  | Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности |
|  | Требования к разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах |
|  | Градостроительный кодекс Российской Федерации |
|  | Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности |
| Другие характеристики | Необходимые этические нормы: - проявлять честность и порядочность в профессиональных и деловых отношениях; - соблюдать этику делового общения; - основываясь на принципах независимости, объективно и беспристрастно исполнять свои обязанности; - не скрывать и не игнорировать факты, создающие угрозу жизни и здоровью граждан, причинения ущерба окружающей среде, ставшие известными в ходе исполнения обязанностей; - не совершать действий, которые дискредитируют профессию и репутацию коллег; - не совершать действий, которые наносят урон организации и коллегам |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Проведение производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности | Код | A/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Инструктаж работников опасных производственных объектов о соблюдении требований промышленной безопасности, в том числе информирование об изменении требований промышленной безопасности, устанавливаемых нормативными правовыми актами, и обеспечение работников указанными документами |
| --- | --- |
|  | Проведение комплексных и целевых проверок состояния промышленной безопасности и выявление опасных факторов на рабочих местах |
|  | Анализ причин возникновения инцидентов на опасных производственных объектах и осуществление хранения документации по их учету |
|  | Подготовка предложений о проведении мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, устранению нарушений требований промышленной безопасности |
|  | Подготовка рекомендаций о приостановлении работ, осуществляемых на опасном производственном объекте с нарушением требований промышленной безопасности, создающих угрозу жизни и здоровью работников, или работ, которые могут привести к аварии или нанести ущерб окружающей природной среде |
|  | Подготовка предложений об отстранении от работы на опасном производственном объекте лиц, не имеющих соответствующей квалификации, не прошедших своевременно подготовку и аттестацию по промышленной безопасности |
|  | Контроль выполнения лицензионных требований при осуществлении лицензируемой деятельности в области промышленной безопасности |
|  | Осуществление контроля за реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим перевооружением, консервацией и ликвидацией опасных производственных объектов, а также ремонтом технических устройств, используемых на опасных производственных объектах, в части, касающейся соблюдения требований промышленной безопасности |
|  | Контроль устранения причин возникновения аварий, инцидентов и несчастных случаев на опасных производственных объектах |
|  | Контроль своевременного проведения соответствующими службами необходимых испытаний и технических освидетельствований технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, ремонта и поверки контрольных средств измерений |
|  | Контроль наличия документов об оценке (о подтверждении) соответствия технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте |
|  | Контроль выполнения предписаний соответствующих органов исполнительной власти по вопросам промышленной безопасности |
|  | Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев на опасных производственных объектах в рамках деятельности соответствующей комиссии |
| Необходимые умения | Применять законодательные нормативные правовые акты Российской Федерации в области промышленной безопасности |
|  | Применять нормативную техническую, проектную (конструкторскую) и эксплуатационную документацию на технические устройства, здания и сооружения |
|  | Анализировать документацию, связанную с эксплуатацией технического устройства |
|  | Разрабатывать предложения и рекомендации о приостановлении работ, осуществляемых на опасном производственном объекте, создающих угрозу жизни и здоровью работников, или работ, которые могут привести к аварии или инцидентам на опасном производственном объекте |
|  | Проводить комплексные и целевые проверки состояния промышленной безопасности и выявлять опасные факторы на рабочих местах |
|  | Контролировать выполнение лицензионных требований при осуществлении лицензируемой деятельности в области промышленной безопасности |
|  | Анализировать причины возникновения аварий и инцидентов на опасных производственных объектах и осуществлять оформление документации по их учету |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации в области промышленной безопасности, технического регулирования |
|  | Нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие специальные требования к объектам промышленной безопасности в соответствующей сфере (области) |
|  | Нормативные технические и методические документы в области диагностирования, освидетельствования, неразрушающего контроля и испытаний технических устройств |
|  | Проектная (конструкторская) и эксплуатационная документация на технические устройства |
|  | Порядок организации работ по обследованию и освидетельствованию технических устройств, зданий и сооружений |
|  | Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности |
|  | Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях |
|  | Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте |
|  | Правовые документы международных, таможенных и экономических союзов, комиссий и организаций, устанавливающие требования к безопасности технических устройств, зданий и сооружений |
|  | Конструктивные особенности, технологии изготовления, эксплуатации и ремонта технических устройств, типы дефектов (повреждений), их классификация, причины и вероятные зоны образования дефектов (повреждений) с учетом эксплуатационных воздействий, последствия их развития |
|  | Требования к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью |
|  | Требования к разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации дефектов (отклонений, несоответствий, повреждений) и аварий |
|  | Порядок предоставления декларации промышленной безопасности |
|  | Требования пожарной безопасности |
|  | Требования охраны труда |
| Другие характеристики | Необходимые этические нормы: - проявлять честность и порядочность в профессиональных и деловых отношениях; - соблюдать этику делового общения; - основываясь на принципах независимости, объективно и беспристрастно исполнять свои обязанности; - не скрывать и не игнорировать факты, создающие угрозу жизни и здоровью граждан, причинения ущерба окружающей среде, ставшие известными в ходе исполнения обязанностей; - не совершать действий, которые дискредитируют профессию и репутацию коллег; - не совершать действий, которые наносят урон организации и коллегам |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Техническое диагностирование и освидетельствование технических устройств на опасном производственном объекте в соответствующей сфере (области) | Код | B | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Специалист по техническому диагностированию и освидетельствованию технических устройств Инженер-диагност Инженер по техническому диагностированию и освидетельствованию технических устройств |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование (техническое) - бакалавриат или Высшее образование (непрофильное) - бакалавриат и дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Наличие аттестации в соответствии с нормативным правовым актом профильного федерального органа исполнительной власти Российской Федерации Первичная аттестация работников в области промышленной безопасности проводится не позднее одного месяца при назначении на соответствующую должность Не реже одного раза в пять лет аттестация в области промышленной безопасности Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение обучения мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации по профилю, связанному с техническим диагностированием и освидетельствованием технических устройств на опасном производственном объекте в соответствующей сфере (области) не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
| ЕКС | - | Инженер по промышленной безопасности |
| ОКПДТР | 22762 | Инженер по техническому надзору |
|  | 42697 | Инженер по промышленной безопасности |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к проведению диагностирования и освидетельствования технических устройств | Код | B/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ нормативной технической, проектной (конструкторской) документации на техническое устройство |
| --- | --- |
|  | Анализ документации, связанной с эксплуатацией технического устройства, включая режимы эксплуатации технического устройства, акты расследования аварий и инцидентов, заключения экспертизы ранее проводимых экспертиз, результаты (протоколы) диагностических измерений, анализов и испытаний, отчеты о комплексных обследованиях оборудования, сведения об отказах, авариях, длительности простоев, документацию о проведенных ремонтных работах |
|  | Определение возможных повреждающих факторов, механизмов повреждения и восприимчивости материала технического устройства к механизмам повреждения |
|  | Предварительный выбор методов контроля, испытаний и измерений технического устройства |
|  | Разработка программы диагностирования (освидетельствования) технического устройства |
| Необходимые умения | Анализировать документацию, связанную с эксплуатацией технического устройства |
|  | Выявлять повреждающие факторы, механизмы повреждения и восприимчивость материала технического устройства к механизмам повреждения |
|  | Определять наиболее эффективные методы (виды) неразрушающего контроля и испытаний технических устройств |
|  | Разрабатывать программы диагностирования (освидетельствования) технического устройства |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации в области промышленной безопасности, технического регулирования |
|  | Нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие специальные требования к объектам диагностирования и освидетельствования |
|  | Нормативные правовые акты в области охраны труда, промышленной, пожарной, электрической и экологической безопасности |
|  | Нормативные технические и методические документы в области диагностирования, освидетельствования, неразрушающего контроля и испытаний технических устройств |
|  | Международные правовые документы, устанавливающие требования к безопасности технических устройств |
|  | Порядок проведения диагностики и освидетельствования в сфере промышленной безопасности |
|  | Порядок предоставления декларации промышленной безопасности |
|  | Требования к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью |
|  | Проектная (конструкторская) и эксплуатационная документация на технические устройства |
|  | Конструктивные особенности, технологии изготовления, эксплуатации и ремонта технических устройств, типы дефектов (повреждений), их классификация, причины и вероятные зоны образования дефектов (повреждений) с учетом эксплуатационных воздействий, последствия их развития |
|  | Физические основы, области применения и ограничения применимости методов (видов) неразрушающего контроля и испытаний технических устройств |
|  | Методы технического диагностирования, неразрушающего и разрушающего контроля технических устройств |
|  | Требования пожарной безопасности |
|  | Требования охраны труда |
| Другие характеристики | Необходимые этические нормы: - проявлять честность и порядочность в профессиональных и деловых отношениях; - соблюдать этику делового общения; - основываясь на принципах независимости, объективно и беспристрастно исполнять свои обязанности; - не скрывать и не игнорировать факты, создающие угрозу жизни и здоровью граждан, причинения ущерба окружающей среде, ставшие известными в ходе исполнения обязанностей; - не совершать действий, которые дискредитируют профессию и репутацию коллег; - не совершать действий, которые наносят урон организации и коллегам |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Проведение диагностирования и освидетельствования технических устройств | Код | B/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Осмотр технического устройства для целей диагностирования |
| --- | --- |
|  | Проведение функционального диагностирования технических устройств |
|  | Определение действующих повреждающих факторов, механизмов повреждения и восприимчивости материала технического устройства к механизмам повреждения |
|  | Оценка влияния дефектов (отклонений, несоответствий, повреждений), выявленных методами неразрушающего контроля и испытаний технического устройства |
|  | Итоговый выбор методов контроля, испытаний и измерений технического устройства |
|  | Оценка результатов исследования изменений свойств и структуры материалов, из которых изготовлено техническое устройство |
|  | Оформление результатов осмотра технического устройства |
|  | Оформление результатов оперативного (функционального) диагностирования для получения информации о состоянии, фактических параметрах работы, фактическом нагружении технического устройства в реальных условиях эксплуатации |
|  | Оформление заключительных отчетов (актов, протоколов) по техническому диагностированию и освидетельствованию технического устройства |
| Необходимые умения | Выполнять осмотр технического устройства на предмет соответствия требованиям нормативной технической документации |
|  | Выполнять оперативное (функциональное) диагностирование объекта для получения информации о состоянии, фактических параметрах работы, фактическом нагружении технического устройства в реальных условиях эксплуатации |
|  | Определять действующие повреждающие факторы, механизмы повреждения и восприимчивость материала технического устройства к механизмам повреждения |
|  | Применять методы неразрушающего контроля и испытаний технических устройств для оценки дефектов (отклонения, несоответствия, повреждения) |
|  | Оценивать результаты исследования материалов технических устройств |
|  | Оформлять результаты осмотра технических устройств |
|  | Анализировать информацию о состоянии, фактических параметрах работы, фактическом нагружении технического устройства в реальных условиях эксплуатации |
|  | Составлять заключительные отчеты (акты, протоколы) по техническому диагностированию и освидетельствованию технического устройства |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации в области промышленной безопасности, технического регулирования |
|  | Нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие специальные требования к объектам экспертизы промышленной безопасности (в соответствии с направлением (областью) диагностирования) |
|  | Нормативные правовые акты Российской Федерации в области охраны труда, промышленной, пожарной, электрической и экологической безопасности |
|  | Нормативные технические и методические документы в области экспертизы, диагностирования, освидетельствования, неразрушающего контроля и испытаний технических устройств |
|  | Нормы и правила в области промышленной безопасности |
|  | Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях |
|  | Международные правовые документы, устанавливающие требования к безопасности технических устройств |
|  | Порядок проведения диагностики и освидетельствования в сфере промышленной безопасности |
|  | Порядок предоставления декларации промышленной безопасности |
|  | Требования к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью |
|  | Проектная (конструкторская) и эксплуатационная документация на технические устройства |
|  | Конструктивные особенности, технологии изготовления, эксплуатации и ремонта технических устройств, типы дефектов (повреждений), их классификация, причины и вероятные зоны образования дефектов (повреждений) с учетом эксплуатационных воздействий, последствия их развития |
|  | Физические основы, области применения и ограничения применимости методов (видов) неразрушающего контроля и испытаний технических устройств |
|  | Методы технического диагностирования, неразрушающего и разрушающего контроля технических устройств, оценки риска аварии на опасном производственном объекте и связанной с ней угрозы, необходимые для диагностирования технических устройств |
| Другие характеристики | Необходимые этические нормы: - проявлять честность и порядочность в профессиональных и деловых отношениях; - соблюдать этику делового общения; - основываясь на принципах независимости, объективно и беспристрастно исполнять свои обязанности; - не скрывать и не игнорировать факты, создающие угрозу жизни и здоровью граждан, причинения ущерба окружающей среде, ставшие известными в ходе исполнения обязанностей; - не совершать действий, которые дискредитируют профессию и репутацию коллег; - не совершать действий, которые наносят урон организации и коллегам |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Оценка остаточного ресурса и возможности продления сроков безопасной эксплуатации технических устройств | Код | B/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Осмотр технических устройств с целью оценки результатов их диагностирования |
| --- | --- |
|  | Проверка или идентификация фактических режимов работы технических устройств |
|  | Установление (выбор) критериев предельного состояния технических устройств |
|  | Исследование напряженно-деформированного состояния технических устройств |
|  | Оценка остаточного ресурса технических устройств |
|  | Оценка и прогнозирование технического состояния технических устройств с учетом выявленных дефектов (отклонений, несоответствий, повреждений) |
|  | Оформление результатов проведения расчетно-аналитических процедур при продлении срока безопасной эксплуатации технических устройств |
|  | Оформление технического отчета, содержащего сведения о возможности или невозможности продления срока безопасной эксплуатации технических устройств в рамках установленного расчетами остаточного ресурса |
| Необходимые умения | Осматривать технические устройства |
|  | Выбирать критерии предельного состояния технических устройств |
|  | Определять условия безопасной эксплуатации конкретных технических устройств |
|  | Применять исходные данные и документацию по оценке и прогнозированию технического состояния технических устройств |
|  | Применять расчетно-аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния технических устройств |
|  | Оформлять результаты расчетно-аналитических процедур и технические отчеты, содержащие сведения о возможности или невозможности продления срока безопасной эксплуатации технических устройств в рамках установленного расчетами остаточного ресурса |
|  | Оформлять заключения по результатам проведения технического диагностирования (обследования) технических устройств на опасном производственном объекте |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации в области промышленной безопасности, технического регулирования |
|  | Нормативные технические и методические документы в области диагностирования, освидетельствования, неразрушающего контроля и испытаний технических устройств |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной, электрической и экологической безопасности |
|  | Международные правовые документы, устанавливающие требования к безопасности технических устройств |
|  | Порядок организации работ по экспертизе технических устройств |
|  | Проектная (конструкторская) и эксплуатационная документация на технические устройства |
|  | Конструктивные особенности, технологии изготовления, эксплуатации и ремонта технических устройств, типы дефектов (повреждений), их классификация, причины и вероятные зоны образования дефектов (повреждений) с учетом эксплуатационных воздействий, последствия их развития |
|  | Методы технического диагностирования, неразрушающего и разрушающего контроля технических устройств, оценки риска аварии на опасном производственном объекте |
| Другие характеристики | Необходимые этические нормы: - проявлять честность и порядочность в профессиональных и деловых отношениях; - соблюдать этику делового общения; - основываясь на принципах независимости, объективно и беспристрастно исполнять свои обязанности; - не скрывать и не игнорировать факты, создающие угрозу жизни и здоровью граждан, причинения ущерба окружающей среде, ставшие известными в ходе исполнения обязанностей; - не совершать действий, которые дискредитируют профессию и репутацию коллег; - не совершать действий, которые наносят урон организации и коллегам |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обследование и освидетельствование зданий и сооружений на опасном производственном объекте в соответствующей сфере (области) | Код | C | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Специалист по обследованию и освидетельствованию зданий и сооружений Специалист по промышленной безопасности Инженер по промышленной безопасности I категории Инженер по промышленной безопасности II категории |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование (техническое) - бакалавриат или Высшее образование (непрофильное) - бакалавриат и дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Наличие аттестации в соответствии с нормативным правовым актом профильного федерального органа исполнительной власти Российской Федерации Первичная аттестация работников в области промышленной безопасности проводится не позднее одного месяца при назначении на соответствующую должность Не реже одного раза в пять лет аттестация в области промышленной безопасности Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение обучения мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации в области обследования и освидетельствования зданий и сооружений на опасном производственном объекте не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
| ЕКС | - | Инженер по промышленной безопасности |
| ОКПДТР | 22762 | Инженер по техническому надзору |
|  | 42697 | Инженер по промышленной безопасности |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к проведению обследования и освидетельствования зданий и сооружений | Код | C/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ нормативной технической и проектной документации на строительство, реконструкцию здания (сооружения), разрешения на ввод в эксплуатацию здания (сооружения) |
| --- | --- |
|  | Анализ документации, связанной с эксплуатацией зданий и сооружений, актов расследования аварий и инцидентов, заключений ранее проводимых экспертиз, результатов обследований, измерений, отчетов о комплексных обследованиях, сведений о реконструкциях, ремонтах, авариях, длительности простоев |
|  | Определение возможных повреждающих факторов, механизмов повреждения и восприимчивости материала здания и сооружения к механизмам повреждения |
|  | Предварительный выбор методов контроля, испытаний и измерений элементов здания и сооружения |
|  | Анализ документации, удостоверяющей качество строительных конструкций и материалов |
|  | Разработка предварительной программы обследования (освидетельствования) здания и сооружения |
| Необходимые умения | Применять нормативную техническую, проектную и эксплуатационную документацию на здания и сооружения |
|  | Анализировать документацию, удостоверяющую качество строительных конструкций и материалов, а также связанную с эксплуатацией здания и сооружения |
|  | Анализировать документацию, относящуюся к зданиям и сооружениям (включая акты расследования аварий и инцидентов, связанных с эксплуатацией зданий и сооружений, заключения экспертизы ранее проводимых экспертиз) и условиям эксплуатации зданий и сооружений |
|  | Определять наиболее эффективные методы (виды) неразрушающего контроля и испытаний зданий и сооружений |
|  | Определять возможные повреждающие факторы, механизмы повреждения и восприимчивость материалов, используемых в конструкции здания и сооружения |
|  | Разрабатывать программы обследования (освидетельствования) зданий и сооружений |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации в области промышленной безопасности и технического регулирования (в соответствии со сферой (областью) проведения обследования) |
|  | Законодательные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие специальные требования к безопасности зданий и сооружений (в соответствии со сферой проведения обследования) |
|  | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности |
|  | Порядок проведения обследования и освидетельствования зданий и сооружений в промышленной безопасности |
|  | Порядок организации работ по обследованию и освидетельствованию зданий и сооружений |
|  | Проектная и эксплуатационная документация на здания и сооружения |
|  | Нормативные правовые акты Российской Федерации в области охраны труда, промышленной, пожарной, электрической и экологической безопасности |
|  | Нормативные технические и методические документы в области обследования, освидетельствования, неразрушающего контроля и испытаний зданий и сооружений |
|  | Конструктивные особенности, технологии строительства, эксплуатации и ремонта зданий и сооружений, типы дефектов (отклонений, несоответствий, повреждений), их классификация, причины и вероятные зоны образования дефектов (отклонений, несоответствий, повреждений) с учетом эксплуатационных воздействий, последствия их развития |
|  | Расчетно-аналитические процедуры поверочных расчетов строительных конструкций и оценки остаточной несущей способности и пригодности зданий и сооружений к дальнейшей эксплуатации |
|  | Методы технического диагностирования и обследования, неразрушающего и разрушающего контроля и испытаний зданий и сооружений, оценки риска аварии на опасном производственном объекте |
|  | Физические основы, области применения и ограничения применимости методов (видов) неразрушающего контроля и испытаний зданий и сооружений |
|  | Возможные угрозы для безопасной эксплуатации зданий и сооружений |
|  | Требования к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью |
|  | Теория вероятности и математическая статистика |
|  | Градостроительный кодекс Российской Федерации |
|  | Международные правовые документы, устанавливающие требования к безопасности зданий и сооружений |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности |
| Другие характеристики | Необходимые этические нормы: - проявлять честность и порядочность в профессиональных и деловых отношениях; - соблюдать этику делового общения; - основываясь на принципах независимости, объективно и беспристрастно исполнять свои обязанности; - не скрывать и не игнорировать факты, создающие угрозу жизни и здоровью граждан, причинения ущерба окружающей среде, ставшие известными в ходе исполнения обязанностей; - не совершать действий, которые дискредитируют профессию и репутацию коллег; - не совершать действий, которые наносят урон организации и коллегам |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Проведение обследования и освидетельствования зданий и сооружений | Код | C/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Осмотр здания (сооружения) (его конструктивных элементов) для определения пространственного положения строительных конструкций зданий и сооружений, их фактических сечений и состояния соединений |
| --- | --- |
|  | Итоговый выбор необходимых методов контроля, испытаний и измерений элементов (материала) здания и сооружения |
|  | Разработка итоговой программы обследования (освидетельствования) здания (сооружения) |
|  | Определение действующих повреждающих факторов, механизмов повреждения и восприимчивости материала здания (сооружения) к механизмам повреждения |
|  | Определение влияния дефектов (отклонений, несоответствий, повреждений), выявленных методами неразрушающего контроля и испытаний элементов зданий и сооружений |
|  | Оценка результатов исследования изменений свойств и структуры материалов, которые были применены при строительстве здания (сооружения) |
|  | Определение влияния гидрологических, аэрологических и атмосферных воздействий (при наличии) на здания (сооружения) и их конструктивные элементы |
|  | Оценка соответствия площади и весовых характеристик легкосбрасываемых конструкций зданий и сооружений требуемой величине, обеспечивающей взрывоустойчивость объекта (при наличии) |
|  | Анализ химической агрессивности производственной среды в отношении материалов строительных конструкций зданий и сооружений (при наличии) |
|  | Анализ результатов оценки степени коррозии арматуры и металлических элементов строительных конструкций (при наличии) |
|  | Подготовка результатов осмотра здания (сооружения) и заключительных отчетов (актов, протоколов) обследования здания (сооружения) |
| Необходимые умения | Выполнять осмотр зданий и сооружений (их конструктивных элементов) в соответствии с требованиями промышленной безопасности |
|  | Определять действующие повреждающие факторы, механизмы повреждения и восприимчивость материалов элементов здания и сооружения к механизмам повреждения |
|  | Оценивать дефекты (отклонения, несоответствия, повреждения), выявленные методами неразрушающего контроля и испытаний элементов зданий и сооружений |
|  | Оценивать результаты определения соответствия строительных конструкций зданий и сооружений проектной документации и требованиям нормативных технических документов, выявленные дефекты и повреждения элементов и узлов конструкций зданий и сооружений |
|  | Оценивать результаты определения пространственного положения строительных конструкций зданий и сооружений, их фактических сечений и состояния соединений |
|  | Определять степень влияния гидрологических, аэрологических и атмосферных воздействий на конструкции зданий и сооружений |
|  | Оценивать результаты определения фактической прочности материалов и строительных конструкций зданий и сооружений в сравнении с проектными параметрами |
|  | Оценивать соответствие площади и весовых характеристик легкосбрасываемых конструкций зданий и сооружений требуемой величине, обеспечивающей взрывоустойчивость объекта |
|  | Оценивать химическую агрессивность производственной среды в отношении материалов строительных конструкций зданий и сооружений |
|  | Оценивать результаты определения степени коррозии арматуры и металлических элементов строительных конструкций |
|  | Оценивать результаты исследования материалов здания и сооружения |
|  | Оформлять результаты осмотра и обследования здания и сооружения |
|  | Оформлять заключительные отчеты (акты, протоколы) по обследованию и освидетельствованию здания и сооружения |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации в области промышленной безопасности и технического регулирования (в соответствии со сферой проведения обследования и свидетельствования) |
|  | Нормативные технические и методические документы в области обследования, освидетельствования, неразрушающих контроля и испытаний зданий и сооружений |
|  | Порядок проведения обследования и свидетельствования здания и сооружения в промышленной безопасности |
|  | Проектная и эксплуатационная документация на здания и сооружения |
|  | Конструктивные особенности, технологии строительства, эксплуатации и ремонта зданий и сооружений |
|  | Типы дефектов (отклонений, несоответствий, повреждений) зданий и сооружений, их классификация, угрозы и вероятные зоны образования дефектов (отклонений, несоответствий, повреждений) с учетом эксплуатационных воздействий |
|  | Расчетно-аналитические процедуры поверочных расчетов строительных конструкций и оценки остаточной несущей способности и пригодности зданий и сооружений к дальнейшей эксплуатации |
|  | Методы обследования, неразрушающего и разрушающего контроля элементов зданий и сооружений, оценки риска аварии на опасном производственном объекте |
|  | Физические основы, области применения и ограничения применимости методов (видов) неразрушающих контроля и испытаний зданий и сооружений |
|  | Теория вероятности и математическая статистика |
|  | Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности |
| Другие характеристики | Необходимые этические нормы: - проявлять честность и порядочность в профессиональных и деловых отношениях; - соблюдать этику делового общения; - основываясь на принципах независимости, объективно и беспристрастно исполнять свои обязанности; - не скрывать и не игнорировать факты, создающие угрозу жизни и здоровью граждан, причинения ущерба окружающей среде, ставшие известными в ходе исполнения обязанностей; - не совершать действий, которые дискредитируют профессию и репутацию коллег; - не совершать действий, которые наносят урон организации и коллегам |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Оценка остаточного ресурса и возможности продления сроков безопасной эксплуатации зданий и сооружений на опасном производственном объекте | Код | C/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Осмотр здания и сооружения, оценка результатов осмотра |
| --- | --- |
|  | Установление (выбор) критериев предельного состояния здания и сооружения (их конструктивных элементов) |
|  | Исследование напряженно-деформированного состояния элементов здания и сооружения |
|  | Оценка и прогнозирование технического состояния элементов здания и сооружения с учетом выявленных дефектов (отклонений, несоответствий, повреждений) |
|  | Оценка остаточной несущей способности здания и сооружения (его конструктивных элементов) |
|  | Применение расчетных моделей и схем для строительных конструкций зданий и сооружений |
|  | Определение соответствия строительных конструкций зданий и сооружений проектной документации и требованиям нормативных технических документов |
|  | Выявление дефектов и повреждений элементов и узлов конструкций зданий и сооружений с составлением ведомостей дефектов и повреждений |
|  | Определение пространственного положения строительных конструкций зданий и сооружений, их фактических сечений и состояния соединений |
|  | Определение степени влияния гидрологических, аэрологических и атмосферных воздействий (при наличии) |
|  | Определение фактической прочности материалов и строительных конструкций зданий и сооружений в сравнении с проектными параметрами |
|  | Проведение оценки соответствия площади и весовых характеристик легкосбрасываемых конструкций зданий и сооружений требуемой величине, обеспечивающей взрывоустойчивость объекта (при наличии) |
|  | Изучение химической агрессивности производственной среды в отношении материалов строительных конструкций зданий и сооружений |
|  | Определение степени коррозии арматуры и металлических элементов строительных конструкций |
|  | Проведение поверочного расчета строительных конструкций зданий и сооружений с учетом выявленных при обследовании отклонений, дефектов и повреждений, фактических (или прогнозируемых) нагрузок и свойств материалов этих конструкций |
|  | Проведение оценки остаточной несущей способности и пригодности зданий и сооружений к дальнейшей эксплуатации |
|  | Проведение анализа мероприятий, направленных на обеспечение промышленной безопасности при остановке объекта и исключение аварий и инцидентов при осуществлении работ по консервации, ликвидации опасного производственного объекта (при экспертизе документации на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта) |
|  | Осуществление координации деятельности лиц, привлеченных к проведению обследования зданий и сооружений |
|  | Составление технического отчета и акта о результатах проведения неразрушающего контроля, разрушающего контроля, обследования зданий и сооружений |
|  | Оформление технического отчета, содержащего сведения о возможности или невозможности дальнейшей эксплуатации зданий или сооружений |
| Необходимые умения | Осматривать здания и сооружения (их конструктивные элементы) в соответствии с регламентами и правилами |
|  | Выбирать критерии предельного состояния конструктивных элементов зданий и сооружений |
|  | Определять условия безопасной эксплуатации конкретных элементов зданий и сооружения |
|  | Применять исходные данные и документацию по оценке и прогнозированию состояния конструктивных элементов зданий и сооружений |
|  | Применять расчетно-аналитические процедуры оценки и прогнозирования состояния конструктивных элементов зданий и сооружений |
|  | Оформлять результаты расчетно-аналитических процедур |
|  | Оформлять заключения по результатам проведения технического освидетельствования (обследования) зданий и сооружений |
|  | Выбирать расчетные модели и схемы для строительных конструкций зданий и сооружений |
|  | Анализировать мероприятия, направленные на обеспечение промышленной безопасности |
|  | Выявлять дефекты и повреждения элементов и узлов конструкций зданий и сооружений |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации в области промышленной безопасности, технического регулирования |
|  | Нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие специальные требования к объектам экспертизы промышленной безопасности (в соответствии с направлением (областью) диагностирования) |
|  | Нормативные правовые акты Российской Федерации в области охраны труда, промышленной, пожарной, электрической и экологической безопасности |
|  | Нормативные технические и методические документы в области экспертизы, диагностирования, освидетельствования, неразрушающих контроля и испытаний технических устройств |
|  | Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях |
|  | Порядок проведения экспертизы зданий и сооружений в сфере промышленной безопасности |
|  | Конструктивные особенности, эксплуатация и ремонт зданий и сооружений |
|  | Типы дефектов (отклонений, несоответствий, повреждений) зданий и сооружений, их классификация, угрозы и вероятные зоны образования дефектов (повреждений, несоответствий) с учетом эксплуатационных воздействий, последствия их развития |
|  | Физические основы, области применения и ограничения применимости методов (видов) неразрушающих контроля и испытаний зданий и сооружений |
|  | Методы обследования зданий и сооружений, включая неразрушающий и разрушающий контроль строительных конструкций и их элементов |
| Другие характеристики | Необходимые этические нормы: - проявлять честность и порядочность в профессиональных и деловых отношениях; - соблюдать этику делового общения; - основываясь на принципах независимости, объективно и беспристрастно исполнять свои обязанности; - не скрывать и не игнорировать факты, создающие угрозу жизни и здоровью граждан, причинения ущерба окружающей среде, ставшие известными в ходе исполнения обязанностей; - не совершать действий, которые дискредитируют профессию и репутацию коллег; - не совершать действий, которые наносят урон организации и коллегам |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Экспертиза технических устройств на опасном производственном объекте в соответствующей сфере (области) | Код | D | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Эксперт технических устройств в области промышленной безопасности I категории Эксперт технических устройств в области промышленной безопасности II категории Эксперт технических устройств в области промышленной безопасности III категории Инженер-эксперт технических устройств в области промышленной безопасности Инженер-аналитик технических устройств в области промышленной безопасности Инженер-расчетчик в области промышленной безопасности |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование (техническое) - специалитет или магистратура <11> или Высшее образование (непрофильное) - специалитет или магистратура и дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности |
| Требования к опыту практической работы | Не менее пяти лет по специальности, соответствующей его области (областям) аттестации (в области технического диагностирования соответствующих технических устройств) <11> Для должностей с категорией - опыт работы в должности с более низкой (предшествующей) категорией не менее пяти лет <11> |
| Особые условия допуска к работе | Не реже одного раза в пять лет аттестация в области промышленной безопасности |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации по профилю "экспертиза технических устройств на опасном производственном объекте" в соответствующей сфере (области) не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
| ЕКС | - | Инженер по промышленной безопасности |
|  | - | Эксперт по промышленной безопасности |
| ОКПДТР | 22762 | Инженер по техническому надзору |
|  | 42697 | Инженер по промышленной безопасности |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к проведению экспертизы технических устройств | Код | D/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Установление полноты и достоверности относящихся к техническим устройствам документов |
| --- | --- |
|  | Оценка результатов диагностирования технических устройств |
|  | Идентификация технических устройств |
|  | Определение расчета и анализа для проведения экспертизы технических устройств |
| Необходимые умения | Анализировать техническую документацию технических устройств |
|  | Анализировать исходные данные и документацию по оценке и прогнозированию технического состояния технических устройств |
|  | Идентифицировать технические устройства |
|  | Определять условия безопасной эксплуатации конкретных технических устройств |
|  | Выбирать методы расчетов и аналитических процедур для проведения экспертизы технических устройств |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации в области промышленной безопасности, технического регулирования |
|  | Нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие специальные требования к объектам экспертизы технических устройств (в соответствии с направлением (областью) проведения экспертизы) |
|  | Нормативные правовые акты Российской Федерации в области охраны труда, пожарной и экологической безопасности |
|  | Нормативные технические и методические документы в области экспертизы, диагностирования, освидетельствования, неразрушающих контроля и испытаний технических устройств |
|  | Международные правовые документы, устанавливающие требования к безопасности технических устройств |
|  | Порядок проведения экспертизы технических устройств в сфере промышленной безопасности |
|  | Требования к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью |
|  | Проектная (конструкторская) и эксплуатационная документация на технические устройства |
|  | Конструктивные особенности, технологии изготовления, эксплуатации и ремонта технических устройств, типы дефектов (повреждений), их классификация, причины и вероятные зоны образования дефектов (повреждений) с учетом эксплуатационных воздействий, последствия их развития |
|  | Физические основы, области применения и ограничения применимости методов (видов) неразрушающих контроля и испытаний технических устройств |
|  | Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте |
|  | Методы технического диагностирования, неразрушающего и разрушающего контроля технических устройств, обследования зданий и сооружений, оценки риска аварии на опасном производственном объекте, необходимые для осуществления диагностики и экспертизы технических устройств |
| Другие характеристики | Необходимые этические нормы: - проявлять честность и порядочность в профессиональных и деловых отношениях; - соблюдать этику делового общения; - основываясь на принципах независимости, объективно и беспристрастно исполнять свои обязанности; - не скрывать и не игнорировать факты, создающие угрозу жизни и здоровью граждан, причинения ущерба окружающей среде, ставшие известными в ходе исполнения обязанностей; - не совершать действий, которые дискредитируют профессию и репутацию коллег; - не совершать действий, которые наносят урон организации и коллегам |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Проведение экспертизы технических устройств | Код | D/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Осмотр технических устройств с целью оценки результатов их диагностирования, объемов повреждений или замены несущих элементов |
| --- | --- |
|  | Установление (выбор) критериев предельного состояния технических устройств |
|  | Исследование напряженно-деформированного состояния технических устройств |
|  | Оценка и прогнозирование технического состояния технических устройств с учетом выявленных дефектов (отклонений, несоответствий, повреждений) или замены несущих элементов |
|  | Оформление результатов проведения расчетно-аналитических процедур при экспертизе технических устройств (определение возможности безопасной эксплуатации технических устройств) |
|  | Оформление заключений экспертизы технических устройств, содержащих сведения о возможности или невозможности безопасной эксплуатации технических устройств |
| Необходимые умения | Осматривать технические устройства |
|  | Выбирать критерии предельного состояния технических устройств |
|  | Определять условия безопасной эксплуатации конкретных технических устройств |
|  | Применять исходные данные и документацию по оценке и прогнозированию технического состояния технических устройств |
|  | Применять расчетно-аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния технических устройств |
|  | Оформлять результаты расчетно-аналитических процедур |
|  | Оформлять заключения по результатам проведения экспертизы технических устройств |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации в области промышленной безопасности, технического регулировании, охраны труда, промышленной, пожарной, электрической и экологической безопасности |
|  | Нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие специальные требования к объектам экспертизы промышленной безопасности (в соответствии с направлением (областью) проведения экспертизы) |
|  | Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях |
|  | Нормативные технические и методические документы в области экспертизы, диагностирования, освидетельствования, неразрушающих контроля и испытаний технических устройств |
|  | Правовые документы международных, таможенных, экономических союзов, комиссий, комитетов, устанавливающие требования к безопасности технических устройств |
|  | Порядок проведения экспертизы технических устройств в сфере промышленной безопасности |
|  | Проектная (конструкторская) и эксплуатационная документация на технические устройства |
|  | Физические основы, области применения и ограничения применимости методов (видов) неразрушающих контроля и испытаний технических устройств |
|  | Конструктивные особенности, технологии изготовления, эксплуатации и ремонта технических устройств, типы дефектов (повреждений), их классификация, причины и вероятные зоны образования дефектов (повреждений) с учетом эксплуатационных воздействий, последствия их развития |
|  | Методы технического диагностирования, неразрушающего и разрушающего контроля технических устройств, обследования зданий и сооружений, оценки риска аварии на опасном производственном объекте, необходимые для осуществления диагностики и экспертизы технических устройств |
|  | Порядок предоставления декларации промышленной безопасности |
|  | Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте |
| Другие характеристики | Необходимые этические нормы: - проявлять честность и порядочность в профессиональных и деловых отношениях; - соблюдать этику делового общения; - основываясь на принципах независимости, объективно и беспристрастно исполнять свои обязанности; - не скрывать и не игнорировать факты, создающие угрозу жизни и здоровью граждан, причинения ущерба окружающей среде, ставшие известными в ходе исполнения обязанностей; - не совершать действий, которые дискредитируют профессию и репутацию коллег; - не совершать действий, которые наносят урон организации и коллегам |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Экспертиза зданий и сооружений на опасном производственном объекте в соответствующей сфере (области) | Код | E | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Эксперт зданий и сооружений в области промышленной безопасности I категории Эксперт зданий и сооружений в области промышленной безопасности II категории Эксперт зданий и сооружений в области промышленной безопасности III категории Инженер-эксперт зданий и сооружений в области промышленной безопасности Инженер-аналитик зданий и сооружений в области промышленной безопасности Инженер-расчетчик зданий и сооружений в области промышленной безопасности |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование (техническое) - специалитет или магистратура <11> или Высшее образование (непрофильное) - специалитет или магистратура и дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности |
| Требования к опыту практической работы | Не менее пяти лет по специальности, соответствующей его области (областям) аттестации (области обследования и освидетельствования зданий и сооружений) <11> Для должностей с категорией - опыт работы в должности с более низкой (предшествующей) категорией не менее пяти лет <11> |
| Особые условия допуска к работе | Не реже одного раза в пять лет аттестация в области промышленной безопасности |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации по профилю "экспертиза зданий и сооружений на опасном производственном объекте" в соответствующей сфере (области) не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
| ЕКС | - | Инженер по промышленной безопасности |
|  | - | Эксперт по промышленной безопасности |
| ОКПДТР | 22762 | Инженер по техническому надзору |
|  | 42697 | Инженер по промышленной безопасности |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к проведению экспертизы зданий и сооружений | Код | E/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Идентификация зданий и сооружений в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности |
| --- | --- |
|  | Разработка проекта договора о проведении экспертизы |
|  | Установление полноты и достоверности относящихся к экспертизе зданий и сооружений документов |
|  | Оценка результатов диагностирования (освидетельствования) здания (сооружения) |
|  | Определение методов расчетов и аналитических процедур для проведения экспертизы здания (сооружения) |
|  | Исследование проектных значений параметров зданий и сооружений, характеристик, применяемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации |
| Необходимые умения | Контролировать соблюдения нормативных правовых актов в области охраны труда, промышленной, пожарной, электрической и экологической безопасности, нормативных технических и методических документов в области экспертизы зданий и сооружений |
|  | Анализировать информацию о выполнении работ по обследованию и освидетельствованию зданий и сооружений, выявлять причины неэффективности работ |
|  | Анализировать исходные данные и документацию по оценке и прогнозированию технического состояния зданий и сооружений |
|  | Идентифицировать здания и сооружения |
|  | Определять методы и аналитические процедуры для проведения экспертизы зданий и сооружения |
|  | Определять условия безопасной эксплуатации конкретных элементов здания и сооружения |
| Необходимые знания | Градостроительный кодекс Российской Федерации |
|  | Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях |
|  | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности |
|  | Нормативные правовые акты Российской Федерации в области промышленной безопасности, технического регулирования |
|  | Нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие специальные требования к объектам экспертизы промышленной безопасности (в соответствии со сферой промышленной безопасности) |
|  | Нормативные правовые акты Российской Федерации в области охраны труда, промышленной, пожарной, электрической и экологической безопасности |
|  | Нормативные технические и методические документы в области экспертизы, диагностирования, освидетельствования, неразрушающих контроля и испытаний элементов зданий и сооружений |
|  | Правовые документы международных, таможенных, экономических союзов, комиссий, комитетов, устанавливающие требования к безопасности зданий и сооружений |
|  | Конструктивные особенности, технологии строительства, эксплуатации и ремонта зданий и сооружений, типы дефектов (повреждений, несоответствий), их классификации, угрозы и вероятные зоны образования дефектов (отклонений, несоответствий, повреждений) с учетом эксплуатационных воздействий, последствия их развития |
|  | Физические основы, области применения и ограничения применимости методов (видов) неразрушающих контроля и испытаний зданий и сооружений |
|  | Возможные угрозы для безопасной эксплуатации зданий и сооружений |
|  | Теория вероятности и математическая статистика |
|  | Техническое и методическое обеспечение работ по контролю технического состояния зданий и сооружений, современные разработки в области сопротивления материалов и материаловедения |
|  | Расчетно-аналитические процедуры поверочных расчетов строительных конструкций и оценки остаточной несущей способности и пригодности зданий и сооружений к дальнейшей эксплуатации |
|  | Правила проведения диагностики и освидетельствования в сфере промышленной безопасности |
|  | Правила предоставления декларации промышленной безопасности |
|  | Требования к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью |
|  | Требования к разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах |
|  | Проектная (конструкторская) и эксплуатационная документация на здания и сооружения |
|  | Методы неразрушающего и разрушающего контроля элементов здания и сооружения, оценки риска аварии на опасном производственном объекте и связанной с ней угрозы |
|  | Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте |
|  | Требования пожарной безопасности |
|  | Требования охраны труда |
| Другие характеристики | Необходимые этические нормы: - проявлять честность и порядочность в профессиональных и деловых отношениях; - соблюдать этику делового общения; - основываясь на принципах независимости, объективно и беспристрастно исполнять свои обязанности; - не скрывать и не игнорировать факты, создающие угрозу жизни и здоровью граждан, причинения ущерба окружающей среде, ставшие известными в ходе исполнения обязанностей; - не совершать действий, которые дискредитируют профессию и репутацию коллег; - не совершать действий, которые наносят урон организации и коллегам |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Проведение экспертизы зданий и сооружений | Код | E/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Осмотр здания и сооружения в рамках экспертизы зданий и сооружений, оценка результатов осмотра |
| --- | --- |
|  | Установление (выбор) критериев предельного состояния здания и сооружения и их элементов для проведения экспертизы зданий и сооружений |
|  | Исследование напряженно-деформированного состояния элементов здания и сооружения для проведения экспертизы зданий и сооружений |
|  | Оценка и прогнозирование технического состояния элементов здания и сооружения с учетом выявленных дефектов (отклонений, несоответствий, повреждений) для проведения экспертизы зданий и сооружений |
|  | Оценка остаточной несущей способности здания и сооружения (его конструктивных элементов) для проведения экспертизы зданий и сооружений |
|  | Применение расчетных моделей (в том числе расчетных схем) для строительных конструкций |
|  | Применение расчетных моделей (в том числе расчетных схем) для материалов и грунтов |
|  | Определение соответствия строительных конструкций зданий и сооружений проектной документации и требованиям нормативных технических документов, выявление дефектов и повреждений элементов и узлов конструкций зданий и сооружений с составлением ведомостей дефектов и повреждений |
|  | Определение пространственного положения строительных конструкций зданий и сооружений, их фактических сечений и состояния соединений для проведения экспертизы зданий и сооружений |
|  | Определение степени влияния гидрологических, аэрологических и атмосферных воздействий (при наличии) для проведения экспертизы зданий и сооружений |
|  | Определение фактической прочности материалов и строительных конструкций зданий и сооружений в сравнении с проектными параметрами |
|  | Проведение оценки соответствия площади и весовых характеристик легкосбрасываемых конструкций зданий и сооружений требуемой величине, обеспечивающей взрывоустойчивость объекта (при наличии) |
|  | Изучение химической агрессивности производственной среды в отношении материалов строительных конструкций зданий и сооружений для проведения экспертизы зданий и сооружений |
|  | Определение степени коррозии арматуры и металлических элементов строительных конструкций для проведения экспертизы зданий и сооружений |
|  | Проведение поверочного расчета строительных конструкций зданий и сооружений с учетом выявленных при обследовании отклонений, дефектов и повреждений, фактических (или прогнозируемых) нагрузок и свойств материалов этих конструкций |
|  | Проведение оценки остаточной несущей способности и пригодности зданий и сооружений к дальнейшей эксплуатации для проведения экспертизы зданий и сооружений |
|  | Проведение анализа мероприятий, направленных на обеспечение промышленной безопасности при остановке объекта и исключение аварий и инцидентов при осуществлении работ по консервации, ликвидации опасного производственного объекта (при экспертизе документации на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта) |
|  | Осуществление координации деятельности лиц, привлеченных к проведению технического диагностирования, неразрушающего контроля, разрушающего контроля технических устройств, а также к проведению обследований зданий и сооружений |
|  | Составление заключения экспертизы и акта о результатах проведения неразрушающего контроля, разрушающего контроля, экспертизы зданий и сооружений |
|  | Оформление заключений экспертизы зданий и сооружений, содержащих сведения о возможности или невозможности их дальнейшей эксплуатации |
| Необходимые умения | Осматривать здания и сооружения (их конструктивные элементы) |
|  | Выбирать критерии предельного состояния конструктивных элементов зданий и сооружений |
|  | Определять условия безопасной эксплуатации конкретных элементов зданий и сооружений |
|  | Применять исходные данные и документацию по оценке и прогнозированию состояния конструктивных элементов зданий и сооружений |
|  | Применять расчетно-аналитические процедуры оценки и прогнозирования состояния конструктивных элементов зданий и сооружений |
|  | Оформлять результаты расчетно-аналитических процедур |
|  | Оформлять заключения по результатам проведения экспертизы зданий и сооружений |
| Необходимые знания | Градостроительный кодекс Российской Федерации |
|  | Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях |
|  | Нормативные правовые акты Российской Федерации в области промышленной безопасности, технического регулирования |
|  | Нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие специальные требования к объектам экспертизы промышленной безопасности (в соответствии со сферой промышленной безопасности) |
|  | Международные правовые документы, устанавливающие требования к безопасности зданий и сооружений |
|  | Нормативные технические и методические документы в области экспертизы, диагностирования, освидетельствования, неразрушающих контроля и испытаний элементов зданий и сооружений |
|  | Конструктивные особенности, технологии строительства, эксплуатации и ремонта зданий и сооружений |
|  | Типы дефектов (повреждений, несоответствий) зданий и сооружений, их классификация, угрозы и вероятные зоны образования дефектов (отклонений, несоответствий, повреждений) с учетом эксплуатационных воздействий, последствия их развития |
|  | Физические основы, области применения и ограничения применимости методов (видов) неразрушающих контроля и испытаний зданий и сооружений |
|  | Возможные угрозы для безопасной эксплуатации зданий и сооружений |
|  | Теория вероятности и математическая статистика |
|  | Техническое и методическое обеспечение работ по контролю технического состояния зданий и сооружений, современные разработки в области сопротивления материалов и материаловедения |
|  | Проектная (конструкторская) и эксплуатационная документация на здания и сооружения |
|  | Расчетно-аналитические процедуры поверочных расчетов строительных конструкций и оценки остаточной несущей способности и пригодности зданий и сооружений к дальнейшей эксплуатации |
|  | Требования к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью |
|  | Методы неразрушающего и разрушающего контроля элементов здания и сооружения, оценки риска аварии на опасном производственном объекте и связанной с ней угрозы |
|  | Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте |
|  | Организация труда и основы управления |
|  | Требования пожарной безопасности |
|  | Требования охраны труда |
| Другие характеристики | Необходимые этические нормы: - проявлять честность и порядочность в профессиональных и деловых отношениях; - соблюдать этику делового общения; - основываясь на принципах независимости, объективно и беспристрастно исполнять свои обязанности; - не скрывать и не игнорировать факты, создающие угрозу жизни и здоровью граждан, причинения ущерба окружающей среде, ставшие известными в ходе исполнения обязанностей; - не совершать действий, которые дискредитируют профессию и репутацию коллег; - не совершать действий, которые наносят урон организации и коллегам |

3.6. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация производственного контроля на опасном производственном объекте | Код | F | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Руководитель службы производственного контроля Заместитель руководителя организации по производственному контролю Руководитель подразделения Начальник отдела (группы) производственного контроля Заместитель главного инженера |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - специалитет или магистратура, соответствующее профилю производственного объекта <4> или Высшее образование (непрофильное, техническое) - специалитет или магистратура и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по профилю, связанному с осуществлением производственного контроля на опасном производственном объекте |
| Требования к опыту практической работы | Не менее пяти лет на производственном объекте, соответствующем сфере производственного контроля <4> |
| Особые условия допуска к работе | Наличие аттестации в соответствии с нормативным правовым актом профильного федерального органа исполнительной власти Российской Федерации Первичная аттестация работников в области промышленной безопасности проводится не позднее одного месяца при назначении на соответствующую должность Не реже одного раза в пять лет аттестация в области промышленной безопасности Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение обучения мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации по профилю, связанному с осуществлением производственного контроля на опасном производственном объекте не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности |
| ЕКС | - | Инженер по промышленной безопасности |
| ОКПДТР | 24482 | Начальник группы (в промышленности) |
|  | 24680 | Начальник отдела (в промышленности) |
|  | 26149 | Руководитель группы (в промышленности) |
|  | 44743 | Начальник отдела промышленной безопасности |

3.6.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация производственного контроля | Код | F/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Диагностирование состояния промышленной безопасности в организации |
| --- | --- |
|  | Организация проведения экспертизы промышленной безопасности |
|  | Организация проведения контроля за соблюдением работниками опасных производственных объектов требований промышленной безопасности |
|  | Организация проведения внутреннего расследования причин инцидентов и несчастных случаев |
|  | Организация деятельности комиссии по расследованию причин инцидентов и несчастных случаев на опасных производственных объектах, проведение анализа причин возникновения аварий и инцидентов на опасных производственных объектах и осуществление хранения документации по их учету |
|  | Организация подготовки, обучения и аттестации работников опасных производственных объектов |
|  | Организация работ по осуществлению производственного контроля в подразделениях организации, включая обеспечение подготовки отчетности о результатах производственного контроля в государственные органы (органы контроля и надзора) |
|  | Формирование и согласование потребности в материалах и оборудовании, услугах по направлению промышленной безопасности |
|  | Обеспечение проведения оценки состояния промышленной безопасности организации |
|  | Обеспечение регистрации опасного производственного объекта в государственном реестре опасных производственных объектов |
|  | Контроль за устранением причин возникновения аварий, инцидентов и несчастных случаев |
|  | Организация работ по разработке деклараций промышленной безопасности опасных производственных объектов |
|  | Разработка плана текущего надзора за осуществлением производственного контроля в организации |
|  | Организация заключения договоров обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте и договоров на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями |
|  | Организация создания собственных профессиональных аварийно-спасательных служб или профессиональных аварийно-спасательных формирований, а также нештатных аварийно-спасательных формирований из числа работников (в установленных законодательством Российской Федерации случаях) |
|  | Обеспечение ежегодной подготовки сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности |
| Необходимые умения | Применять законодательные нормативные правовые акты Российской Федерации в области промышленной безопасности |
|  | Формировать программы, планы мероприятий в области промышленной безопасности |
|  | Идентифицировать производственные риски |
|  | Планировать деятельность по обеспечению требований промышленной безопасности |
|  | Анализировать дефекты и повреждения, выявленные методами неразрушающих контроля и испытаний технических устройств, а также причины их появления |
|  | Анализировать результаты расследования причин аварий, инцидентов и несчастных случаев |
|  | Разрабатывать комплексы мероприятий, направленные на предупреждение аварий, на обеспечение безопасного функционирования опасных производственных объектов, а также на обеспечение готовности к локализации аварий и инцидентов и ликвидации их последствий |
|  | Разрабатывать меры, направленные на обеспечение промышленной безопасности и предотвращение ущерба окружающей среде |
|  | Применять нормативные технические и методические документы в области диагностирования, освидетельствования, неразрушающих контроля и испытаний технических устройств |
|  | Организовывать работу службы промышленной безопасности, а также взаимодействовать со специалистами, выполняющими техническое диагностирование (экспертизу) технических устройств, обследование и освидетельствование (экспертизу) зданий и сооружений |
| Необходимые знания | Законодательные нормативные правовые акты Российской Федерации в области промышленной безопасности |
|  | Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях |
|  | Порядок проведения оценки состояния промышленной безопасности в организации |
|  | Порядок организации проведения экспертизы промышленной безопасности |
|  | Порядок технического расследования причин аварий, инцидентов и несчастных случаев |
|  | Порядок организации и проведения аттестации (оценки квалификации) работников, связанных с деятельностью в области производственного контроля |
|  | Порядок деятельности комиссии по расследованию причин аварий, инцидентов и несчастных случаев на опасных производственных объектах |
|  | Порядок разработки деклараций промышленной безопасности |
|  | Организация труда и управление персоналом |
|  | Требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации и ответственность за совершение коррупционных нарушений |
|  | Основные меры по предупреждению коррупции в организации |
|  | Требования пожарной безопасности |
|  | Требования охраны труда |
| Другие характеристики | Необходимые этические нормы: - проявлять честность и порядочность в профессиональных и деловых отношениях; - соблюдать этику делового общения; - основываясь на принципах независимости, объективно и беспристрастно исполнять свои обязанности; - не скрывать и не игнорировать факты, создающие угрозу жизни и здоровью граждан, причинения ущерба окружающей среде, ставшие известными в ходе исполнения обязанностей; - не совершать действий, которые дискредитируют профессию и репутацию коллег; - не совершать действий, которые наносят урон организации и коллегам |

3.6.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация работ по повышению эффективности системы производственного контроля на опасном производственном объекте | Код | F/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обеспечение функционирования системы управления промышленной безопасностью |
| --- | --- |
|  | Обеспечение единой технической и финансовой политики в области контроля технического состояния |
|  | Разработка положений о производственном контроле организации с учетом внедрения новых технологий и оборудования, произошедших инцидентах на производственном объекте и о системе управления промышленной безопасностью |
|  | Разработка заявления о политике эксплуатирующих организаций в области промышленной безопасности, документов по планированию мероприятий для снижения риска аварий на опасных производственных объектах |
|  | Разработка плана работы по осуществлению производственного контроля в подразделениях организации |
|  | Изучение, апробация и внедрение новых эффективных методов диагностирования, новых технологий и нового оборудования, включая дистанционные методы мониторинга в области промышленной безопасности |
|  | Разработка и контроль выполнения ежегодного плана мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на основании результатов проверки состояния промышленной безопасности и специальной оценки условий труда |
|  | Организация разработки планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах соответствующих классов опасности и контроль за их выполнением |
|  | Контроль выполнения структурными подразделениями мероприятий по исполнению предписаний надзорных органов |
|  | Контроль соблюдения работниками структурного подразделения трудовой и производственной дисциплины |
|  | Анализ и оценка соответствия деятельности по обеспечению промышленной безопасности |
|  | Обеспечение функционирования в организации системы управления промышленной безопасностью, противоаварийной защиты и автоматики |
|  | Подготовка предложений о совершенствовании состояния промышленной безопасности, в том числе предложений о проведении мероприятий по обеспечению промышленной безопасности; об устранении нарушений требований промышленной безопасности; о приостановлении работ, осуществляемых на опасном производственном объекте с нарушением требований промышленной безопасности, создающих угрозу жизни и здоровью работников, или работ, которые могут привести к аварии или нанести ущерб окружающей природной среде; об отстранении от работы на опасном производственном объекте лиц, не имеющих соответствующей квалификации, не прошедших своевременно подготовку и аттестацию по промышленной безопасности; о привлечении к ответственности лиц, нарушивших требования промышленной безопасности |
|  | Организация подготовки ежегодного документального оформления результатов анализа функционирования системы управления промышленной безопасностью |
| Необходимые умения | Разрабатывать проекты локальных нормативных актов и документов для функционирования системы управления промышленной безопасностью, обеспечивать их согласование и контроль выполнения |
|  | Вести мониторинг состояния промышленной безопасности |
|  | Применять нормативную техническую, проектную (конструкторскую) и эксплуатационную документацию на технические устройства |
|  | Анализировать новые методы диагностирования, технологии и новое оборудование для обеспечения безопасного функционирования опасных производственных объектов |
|  | Оценивать уровень промышленной безопасности в подразделениях организации |
|  | Разрабатывать комплексы мероприятий, направленные на предупреждение аварий, на обеспечение безопасного функционирования опасных производственных объектов, а также на обеспечение готовности к локализации аварий и инцидентов и ликвидации их последствий |
|  | Разрабатывать проекты деклараций промышленной безопасности и обоснований промышленной безопасности |
|  | Разрабатывать предложения по снижению аварийности на опасных производственных объектах |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации в области промышленной безопасности, технического регулирования |
|  | Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях |
|  | Порядок проведения оценки состояния промышленной безопасности в организации |
|  | Порядок организации проведения экспертизы промышленной безопасности |
|  | Порядок технического расследования причин аварий, инцидентов и несчастных случаев |
|  | Порядок организации и проведения аттестации (оценки квалификации) работников в области производственного контроля |
|  | Порядок деятельности комиссии по расследованию причин аварий, инцидентов и несчастных случаев на опасных производственных объектах |
|  | Порядок разработки деклараций промышленной безопасности |
|  | Организация труда и управление персоналом, требования охраны труда |
|  | Требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации и ответственность за совершение коррупционных нарушений |
|  | Основные меры по предупреждению коррупции в организации |
|  | Требования пожарной безопасности |
| Другие характеристики | Необходимые этические нормы: - проявлять честность и порядочность в профессиональных и деловых отношениях; - соблюдать этику делового общения; - основываясь на принципах независимости, объективно и беспристрастно исполнять свои обязанности; - не скрывать и не игнорировать факты, создающие угрозу жизни и здоровью граждан, причинения ущерба окружающей среде, ставшие известными в ходе исполнения обязанностей; - не совершать действий, которые дискредитируют профессию и репутацию коллег; - не совершать действий, которые наносят урон организации и коллегам |

IV. Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

| Торгово-промышленная палата Российской Федерации, город Москва |
| --- |
| Вице-президент | Фатеев Максим Альбертович |

4.2. Наименование организаций-разработчиков

| 1 | АНО "Центр оценки квалификаций", город Москва |
| --- | --- |
| 2 | АНО ДПО ИПК "ТЕХНОПРОГРЕСС", город Москва |
| 3 | ОАО "Научно-технический центр по безопасности в промышленности", город Москва |
| 4 | ООО "Безопасность в промышленности", город Москва |
| 5 | ФГАУ "Научно-учебный центр "Сварка и контроль" при ФГБОУ ВО "Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана", город Москва |
| 6 | ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России, город Москва |
| 7 | Фонд развития профессиональных квалификаций Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, город Москва |

--------------------

<1> Общероссийский классификатор занятий.

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<3> Приказ Ростехнадзора от 9 сентября 2015 г. N 355 "Об утверждении перечня областей аттестации экспертов в области промышленной безопасности" (зарегистрирован Минюстом России 9 октября 2015 г., регистрационный N 39267), с изменениями, внесенными приказами Ростехнадзора от 21 июня 2016 г. N 234 (зарегистрирован Минюстом России 18 июля 2016 г., регистрационный N 42890) и от 15 июня 2017 г. N 206 (зарегистрирован Минюстом России 6 сентября 2017 г., регистрационный N 48095).

<4> Постановление Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2020 г. N 2168 "Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 24 декабря 2020 г., N 0001202012240043); постановление Правительства Российской Федерации от 25 октября 2019 г. N 1365 "О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 44, ст. 6204; 2020, N 33, ст. 5392).

<5> Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3588; 2018, N 31, ст. 4860); постановление Правительства Российской Федерации от 25 октября 2019 г. N 1365 "О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 44, ст. 6204).

<6> Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный N 4209), с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. N 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный N 44767).

<7> Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848), приказом Минтруда России, Минздрава России от 6 февраля 2018 г. N 62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., регистрационный N 50237), приказом Минздрава России от 13 декабря 2019 г. N 1032н (зарегистрирован Минюстом России 24 декабря 2019 г., регистрационный N 56976), приказом Минтруда России, Минздрава России от 3 апреля 2020 г. N 187н/268н (зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2020 г., регистрационный N 58320), приказом Минздрава России от 18 мая 2020 г. N 455н (зарегистрирован Минюстом России 22 мая 2020 г., регистрационный N 58430).

<8> Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 6056; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 9 января 2021 г., N 0001202101090017).

<9> Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

<10> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

<11> Приказ Ростехнадзора от 20 октября 2020 г. N 420 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности" (зарегистрирован Минюстом России 11 декабря 2020 г., регистрационный N 61391).