Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 ноября 2017 г. N 776н "Об утверждении профессионального стандарта "Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и системам"

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки и утверждения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266; 2016, N 21, ст. 3002), приказываю:

Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и системам".

| Министр | М.А. Топилин |
| --- | --- |

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 декабря 2017 г.

Регистрационный N 49087

ГАРАНТ:

См. справку о профессиональных стандартах

См.:

должностную инструкцию старшего техника (биотехнические и медицинские аппараты и системы)

должностную инструкцию техника (биотехнические и медицинские аппараты и системы)

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации
от 9 ноября 2017 г. N 776н

Профессиональный стандарт
Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и системам

|  | 1019 |
| --- | --- |
|  | Регистрационный номер |

I. Общие сведения

| Подготовка производства, ремонт и техническое обслуживание биотехнических и медицинских аппаратов и систем |  | 40.182 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение постановки на производство, комплексного технического обслуживания и ремонта биотехнических и медицинских аппаратов и систем

Группа занятий:

| 3113 | Техники-электрики | 3114 | Техники-электроники |
| --- | --- | --- | --- |
| 3115 | Техники-механики | 3122 | Мастера (бригадиры) в обрабатывающей промышленности |
| (код ОКЗ*(1)) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 26.60 | Производство облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях |
| --- | --- |
| 32.50 | Производство медицинских инструментов и оборудования |
| 33.13 | Ремонт электронного и оптического оборудования |
| (код ОКВЭД*(2)) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Комплексное техническое обслуживание биотехнических и медицинских аппаратов и систем | 4 | Ввод в эксплуатацию биотехнических и медицинских аппаратов и систем | А/01.4 | 4 |
|  |  |  | Контроль технического состояния биотехнических и медицинских аппаратов и систем | А/02.4 | 4 |
|  |  |  | Техническое обслуживание биотехнических и медицинских аппаратов и систем | А/03.4 | 4 |
|  |  |  | Текущий ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем | А/04.4 | 4 |
| В | Сопровождение проектирования, подготовка к производству и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем | 5 | Техническая поддержка научных исследований в области создания биотехнических и медицинских аппаратов и систем | В/01.5 | 5 |
|  |  |  | Сопровождение проектирования биотехнических и медицинских аппаратов и систем | В/02.5 | 5 |
|  |  |  | Постановка на производство биотехнических и медицинских аппаратов и систем | В/03.5 | 5 |
|  |  |  | Капитальный ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем | В/04.5 | 5 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Комплексное техническое обслуживание биотехнических и медицинских аппаратов и систем | Код | А | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Техник |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации (не менее одного раза в пять лет)*(3) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке*(4) |
|  | Удостоверение по электробезопасности третьей группы до 1000 В*(5) |
|  | Обучение правилам работы с источниками ионизирующих излучений, дозиметрии, радиационной безопасности (для техников, работающих с источниками ионизирующего излучения)*(6) |
|  | Прохождение противопожарного инструктажа*(7) |
|  | Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте*(8) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3113 | Техники-электрики |
|  | 3114 | Техники-электроники |
|  | 3115 | Техники-механики |
| ЕКС*(9) | - | Техник |
| ОКПДТР*(10) | 46990 | Техник-испытатель |
|  | 47040 | Техник по контрольно-измерительным приборам и автоматике |
|  | 47080 | Техник по эксплуатации и ремонту оборудования |
|  | 47112 | Техник службы эксплуатации |
|  | 47122 | Техник-электрик-наладчик электронного оборудования |
| ОКСО*(11) | 2.12.02.06 | Биотехнические и медицинские аппараты и системы |
|  | 2.12.02.07 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Ввод в эксплуатацию биотехнических и медицинских аппаратов и систем | Код | А/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка к монтажу биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
| --- | --- |
|  | Монтаж биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Контрольные технические испытания биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Инструктаж медицинского персонала по правилам технической эксплуатации биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Сдача в эксплуатацию биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
| Необходимые умения | Выполнять распаковку и расконсервацию биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Проверять комплектность и целостность биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Осуществлять приемку биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Выполнять установку биотехнических и медицинских аппаратов и систем на месте эксплуатации |
|  | Оформлять приемо-сдаточную документацию на биотехнические и медицинские аппараты и системы |
| Необходимые знания | Конструктивные особенности биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Содержание эксплуатационной документации биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Способы и особенности монтажа биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Перечень и формы приемо-сдаточных документов на биотехнические и медицинские аппараты и системы |
|  | Требования охраны труда при вводе в эксплуатацию биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль технического состояния биотехнических и медицинских аппаратов и систем | Код | А/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Внешний осмотр биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
| --- | --- |
|  | Проверка соблюдения мер безопасности при подготовке к работе биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Проверка состояния расходных материалов биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Контроль технического состояния перед использованием биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Периодический контроль технического состояния биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Текущий контроль технического состояния биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
| Необходимые умения | Выявлять внешние дефекты и неисправности биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Производить проверку безопасности в зависимости от вида опасных и вредных производственных факторов, возникающих при подготовке к работе биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Проводить заправку расходными материалами биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Производить проверку готовности биотехнических и медицинских аппаратов и систем к использованию |
|  | Производить проверку функционирования органов управления, контроля, индикации и сигнализации биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Производить контроль состояния деталей, узлов и механизмов биотехнических и медицинских аппаратов и систем, подверженных повышенному износу |
|  | Производить инструментальный контроль основных технических характеристик биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
| Необходимые знания | Содержание эксплуатационной документации биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Конструктивные особенности биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Меры безопасности при подготовке к работе биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Способы заправки биотехнических и медицинских аппаратов и систем расходными материалами |
|  | Способы проверки работоспособности биотехнических и медицинских аппаратов и систем, их составных частей и устройств, органов сигнализации и блокировок |
|  | Способы проверки органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание защитных устройств и блокировок биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Принципы работы биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Способы и технические средства проверки функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих и защитных устройств биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Способы проверки биотехнических и медицинских аппаратов и систем на соответствие требованиям электробезопасности |
|  | Требования охраны труда при контроле технического состояния биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание биотехнических и медицинских аппаратов и систем | Код | А/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Очистка биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
| --- | --- |
|  | Разборка и сборка механизмов и узлов биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Контроль состояния крепежных элементов биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Контроль состояния расходных материалов биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Замена составных частей биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Обеспечение соответствия параметров и характеристик биотехнических и медицинских аппаратов и систем техническим требованиям |
| Необходимые умения | Выполнять дезинфекцию и стерилизацию биотехнических и медицинских аппаратов и систем или их составных частей |
|  | Осуществлять разборку, чистку, смазку и прокачку механизмов и узлов биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Обеспечивать надежный крепеж элементов биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Выполнять заправку расходными материалами биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Выявлять и заменять отработавшие ресурс составные части биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Выполнять настройку, регулировку и юстировку биотехнических и медицинских аппаратов и систем и их составных частей |
| Необходимые знания | Содержание эксплуатационной документации биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Принципы построения биотехнических и медицинских аппаратов и систем и их узлов |
|  | Конструктивные особенности биотехнических и медицинских аппаратов и систем и их узлов |
|  | Способы чистки, смазки и переборки механизмов и узлов биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Способы заправки расходными материалами биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Способы определения и замены отработавших ресурс составных частей биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Методики и технические средства настройки, регулировки и юстировки биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Требования охраны труда при техническом обслуживании биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Текущий ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем | Код | А/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Текущее техническое обслуживание простых деталей, узлов и механизмов биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
| --- | --- |
|  | Разборка (частичная или полная) простых узлов и механизмов биотехнических и медицинских аппаратов и систем, узлов, подверженных наибольшему износу |
|  | Очистка и промывка простых деталей, узлов и механизмов биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Замена изношенных деталей биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Сборка, регулировка, проверка и устранение неисправностей в работе простых деталей, узлов и механизмов биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Сдача в эксплуатацию биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Периодическая поверка биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
| Необходимые умения | Использовать контрольно-измерительные приборы для определения технического состояния биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Выявлять неисправности и дефекты в техническом состоянии биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Выбирать методы и инструменты для устранения неисправностей и дефектов в техническом состоянии биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Вести журнал учета технического обслуживания биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Производить периодическую калибровку и инструментальный контроль метрологических характеристик биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
| Необходимые знания | Требования к эксплуатации биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Правила эксплуатации биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Назначение простых деталей, узлов и механизмов биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Методы выявления и способы устранения неисправностей и дефектов биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Методы и способы технической диагностики работоспособности простых деталей, узлов и механизмов биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Приемы работ по разборке, ремонту, сборке узлов, механизмов биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Методы и технические средства поверки биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Требования охраны труда при выполнении текущего ремонта биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Сопровождение проектирования, подготовка к производству и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем | Код | В | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Старший техник |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации (не менее одного раза в пять лет) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет по профилю деятельности |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке |
|  | Удостоверение по электробезопасности третьей группы до 1000 В |
|  | Обучение правилам работы с источниками ионизирующих излучений, дозиметрии, радиационной безопасности (для техников, работающих с источниками ионизирующего излучения) |
|  | Прохождение противопожарного инструктажа |
|  | Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3113 | Техники-электрики |
|  | 3114 | Техники-электроники |
|  | 3115 | Техники-механики |
|  | 3122 | Мастера (бригадиры) в обрабатывающей промышленности |
| ЕКС |  | Техник |
| ОКПДТР | 46990 | Техник-испытатель |
|  | 47022 | Техник по автоматизированным системам управления технологическими процессами (техник-конструктор-системотехник) |
|  | 47040 | Техник по контрольно-измерительным приборам и автоматике |
|  | 47080 | Техник по эксплуатации и ремонту оборудования |
|  | 47112 | Техник службы эксплуатации |
|  | 47122 | Техник-электрик-наладчик электронного оборудования |
| ОКСО | 2.12.02.06 | Биотехнические и медицинские аппараты и системы |
|  | 2.12.02.07 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Техническая поддержка научных исследований в области создания биотехнических и медицинских аппаратов и систем | Код | В/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сбор научно-технической информации в области создания биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
| --- | --- |
|  | Разработка несложной конструкторской документации для изготовления экспериментальных стендов, используемых при выполнении научных исследований в области создания биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Изготовление деталей и узлов экспериментальных стендов, используемых при выполнении научных исследований в области создания биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Сборка экспериментальных стендов, используемых при выполнении области создания биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Проведение экспериментов в соответствии с должностными обязанностями по утвержденным методикам при выполнении научных исследований в области создания биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Обработка результатов экспериментов с применением специализированных пакетов прикладных программ |
|  | Оформление отчетов по научно-исследовательской работе в области создания биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
| Необходимые умения | Выполнять предварительный анализ научно-технической информации с применением современных информационных технологий |
|  | Выполнять разработку простых деталей и узлов экспериментальных стендов с использованием специализированных пакетов прикладных программ |
|  | Выполнять настройку, регулировку и юстировку отдельных узлов и экспериментальных стендов |
|  | Работать с контрольно-измерительной аппаратурой |
|  | Выполнять настройку специализированных пакетов прикладных программ для обработки результатов экспериментов |
|  | Выполнять графические иллюстрации и форматировать текстовые материалы в соответствие с требованиями государственных стандартов по оформлению отчетов о научно-исследовательской работе |
| Необходимые знания | Правила работы с научно-технической информацией |
|  | Методы и специализированное программное обеспечение для разработки деталей и узлов экспериментальных стендов |
|  | Методы и технические средства для настройки, регулировки и юстировки отдельных узлов и экспериментальных стендов |
|  | Правила работы с контрольно-измерительной аппаратурой |
|  | Методы настройки программного обеспечения для обработки результатов экспериментальных исследований |
|  | Государственные стандарты по оформлению отчетов о научно-исследовательской работе |
|  | Требования охраны труда при выполнении экспериментальных исследований |
| Другие характеристики | Работы по разработке конструкторской документации выполняются под руководством более квалифицированного специалиста |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Сопровождение проектирования биотехнических и медицинских аппаратов и систем | Код | В/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проектирование простых деталей и узлов биотехнических и медицинских аппаратов и систем в специализированных системах автоматического проектирования |
| --- | --- |
|  | Сборка разрабатываемых образцов биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Проверка соответствия параметров и характеристик разрабатываемых образцов биотехнических и медицинских аппаратов и систем техническим требованиям |
|  | Проведение технических испытаний разрабатываемых образцов биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Оформление конструкторской документации на разрабатываемые образцы биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
| Необходимые умения | Разрабатывать несложную конструкторскую документацию с использованием специализированных систем автоматического проектирования простых деталей и узлов биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Выполнять соединение деталей, узлов и механизмов разрабатываемых образцов биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Выполнять настройку, регулировку и юстировку отдельных узлов и механизмов разрабатываемых образцов биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Проводить стандартные виды технических испытаний разрабатываемых образцов биотехнических и медицинских аппаратов и систем, соответствующих стадии разработки проектной конструкторской документации |
|  | Выполнять графические иллюстрации и оформлять текстовые материалы на разрабатываемые образцы биотехнических и медицинских аппаратов и систем с использованием специализированных пакетов прикладных программ |
| Необходимые знания | Методы проектирования простых деталей и узлов биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Способы настройки специализированных систем автоматического проектирования деталей и узлов биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Методики и технические средства для настройки, регулировки и юстировки отдельных узлов и разрабатываемых образцов биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Методики технических испытаний разрабатываемых образцов биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Правила работы с контрольно-измерительной аппаратурой, используемой при проведении стандартных технических испытаний разрабатываемых образцов биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Единая система конструкторской документации |
|  | Система разработки и постановки продукции на производство |
|  | Требования охраны труда при проведении стандартных технических испытаний разрабатываемых образцов биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
| Другие характеристики | Работы по разработке конструкторской документации выполняются под руководством более квалифицированного специалиста |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Постановка на производство биотехнических и медицинских аппаратов и систем | Код | В/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка рабочей конструкторской документации для производства простых деталей и узлов биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
| --- | --- |
|  | Разработка рабочей технологической документации для производства простых деталей и узлов биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Входной контроль качества деталей и узлов биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Сборка образцов установочной серии биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Проверка соответствия параметров и характеристик образцов установочной серии биотехнических и медицинских аппаратов и систем техническим требованиям |
|  | Проведение испытаний образцов установочной серии биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Подготовка документации, сопровождающей процесс постановки на производство биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Поверка биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
| Необходимые умения | Выполнять разработку графической и текстовой рабочей конструкторской документации для производства простых деталей и узлов биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Выполнять разработку графической и текстовой рабочей технологической документации для производства простых деталей и узлов биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Применять технические средства измерения при входном контроле качества деталей и узлов биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Выполнять настройку, регулировку и юстировку биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Проводить стандартные виды технических испытаний разрабатываемых образцов биотехнических и медицинских аппаратов и систем, соответствующих стадии разработки рабочей конструкторской документации |
|  | Выполнять инструментальный контроль технических и метрологических характеристик биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
| Необходимые знания | Основы конструирования |
|  | Основы технологии приборостроения |
|  | Основы технологии машиностроения |
|  | Единая система конструкторской документации |
|  | Единая система технологической документации |
|  | Характеристики показателей качества деталей и узлов биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Методики входного контроля качества деталей и узлов биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Технологии сборки биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Методики и технические средства настройки биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Методики и технические средства поверки биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
| Другие характеристики | Работы по разработке рабочей конструкторской и технологической документации выполняются под руководством более квалифицированного специалиста |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Капитальный ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем | Код | В/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разборка биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
| --- | --- |
|  | Техническая диагностика биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Восстановление биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Проверка соответствия параметров и характеристик биотехнических и медицинских аппаратов и систем техническим требованиям |
|  | Монтаж биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Сдача биотехнических и медицинских аппаратов и систем в эксплуатацию |
| Необходимые умения | Осуществлять демонтаж и полную разборку узлов и механизмов биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Выполнять оценку состояния деталей, узлов и механизмов биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Составлять ведомость дефектов биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Восстанавливать дефектные детали и узлы биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Заменять негодные детали и узлы биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Выполнять сборку, настройку, регулировку и юстировку узлов и механизмов биотехнических и медицинских аппаратов и систем в соответствии с техническими требованиями |
|  | Выполнять установку биотехнических и медицинских аппаратов и систем на месте их эксплуатации |
|  | Проводить приемо-сдаточные испытания биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
| Необходимые знания | Принципы работы биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Назначение и конструктивное устройство деталей, узлов и механизмов биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Приемы работ по демонтажу и разборке узлов, механизмов биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Методики и технические средства для диагностики деталей, узлов и механизмов биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Правила составления ремонтной документации биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Способы замены дефектных деталей биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Приемы работ по сборке, настройке, регулировке и юстировке узлов, механизмов биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Приемы работ по монтажу биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Методики приемо-сдаточных испытаний биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
|  | Требования охраны труда при выполнении капитального ремонта биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

| Российский союз промышленников и предпринимателей" (OOP), город Москва |
| --- |
| Управляющий директор Управления развития квалификаций | Смирнова Юлия Валерьевна |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | АО "Концерн "Созвездие", город Воронеж |
| --- | --- |
| 2 | АО "Красноярский машиностроительный завод", город Красноярск |
| 3 | АО "ОДК - Пермские моторы", город Пермь |
| 4 | АО "Раменское приборостроительное конструкторское бюро", город Раменское, Московская область |
| 5 | АО "НАРЗ", город Новосибирск |
| 6 | АО "Научно-исследовательский институт парашютостроения", город Москва |
| 7 | АО "НПП "Алмаз", город Саратов |
| 8 | АО "Объединенная двигателестроительная корпорация", город Москва |
| 9 | ОАО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие", город Северодвинск, Архангельская область |
| 10 | ОАО "Рузаевский завод химического машиностроения", город Рузаевка-6, Республика Мордовия |
| 11 | ОАО "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе", город Саратов |
| 12 | ОАО "Тяжпрессмаш", город Рязань |
| 13 | ОООР "СоюзМаш России", город Москва |
| 14 | ПАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева, город Королев, Московская область |
| 15 | ФГБОУ ВО "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана", город Москва |
| 16 | ФГБОУ ВО "Самарский государственный технический университет", город Самара |
| 17 | ФГБОУ ВО "Тольяттинский государственный университет", город Тольятти, Самарская область |
| 18 | ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет", город Курск |
| 19 | ФГБОУ ВПО "Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) -Университет машиностроения", город Москва |
| 20 | ФГБОУ ВО "Братский государственный университет", город Братск, Иркутская область |

_____________________________

*(1) Общероссийский классификатор занятий.

*(2) Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

*(3) Постановление Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 469 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2926).

*(4) Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848).

*(5) Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (зарегистрирован Минюстом России от 22 января 2003 г. N 4145).

*(6) Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26 апреля 2010 г. N 40 "Об утверждении СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)" (вместе с СП 2.6.1.2612-10. ОСПОРБ-99/2010. "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности")" (зарегистрировано Минюстом России 11 августа 2010 г., регистрационный N 18115), с изменениями, внесенными постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 сентября 2013 г. N 43 (зарегистрировано Минюстом России 5 ноября 2013 г., регистрационный N 30309).

*(7) Приказ МЧС России от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (зарегистрирован Минюстом России 21 января 2008 г., регистрационный N 10938) с изменениями, внесенными приказом МЧС России от 27 января 2009 г. N 35 (зарегистрирован Минюстом России 25 февраля 2009 г., регистрационный N 13429), приказом МЧС России от 22 июня 2010 г. N 289 (зарегистрирован Минюстом России 16 июля 2010 г., регистрационный N 17880).

*(8) Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный N 4209) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. N 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный N 44767).

*(9) Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих.

*(10) Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

*(11) Общероссийский классификатор специальностей по образованию.