Зарегистрировано в Минюсте России 19 ноября 2021 г. N 65913

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 21 октября 2021 г. N 753н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА "СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И КОНСТРУИРОВАНИЮ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ"

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки и утверждения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Специалист по проектированию и конструированию авиационной техники".

2. Признать утратившими силу:

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 декабря 2014 г. N 985н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по проектированию и конструированию авиационной техники" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2014 г., регистрационный N 35471);

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 сентября 2016 г. N 534н "О внесении изменения в профессиональный стандарт "Специалист по проектированию и конструированию авиационной техники", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 декабря 2014 г. N 985н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 октября 2016 г., регистрационный N 44196);

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2016 г. N 678н "О внесении изменения в профессиональный стандарт "Специалист по проектированию и конструированию авиационной техники", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 декабря 2014 г. N 985н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 декабря 2016 г., регистрационный N 44609).

3. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует до 1 марта 2028 г.

Министр

А.О. КОТЯКОВ

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 21 октября 2021 г. N 753н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И КОНСТРУИРОВАНИЮ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ

|  | 270 |
| --- | --- |
|  | Регистрационный номер |

I. Общие сведения

| Проектирование и конструирование авиационной техники (далее - АТ) |  | 32.002 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Создание новых образцов и модернизация АТ в рамках заданных тактико-технических требований. Сопровождение производства и поддержка жизненного цикла АТ

Группа занятий:

| 1223 | Руководители подразделений по научным исследованиям и разработкам | 2144 | Инженеры-механики |
| --- | --- | --- | --- |
| 3115 | Техники-механики | - | - |
| (код ОКЗ <1>) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 30.30.3 | Производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов |
| --- | --- |
| 71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
| 72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
| (код ОКВЭД <2>) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Техническая поддержка процесса проектирования АТ | 4 | Техническая поддержка оформления конструкторской документации (далее - КД) | A/01.4 | 4 |
|  |  |  | Внесение изменений в КД | A/02.4 | 4 |
| B | Выпуск и оформление КД на детали и мелкие сборочные единицы АТ | 5 | Разработка чертежей деталей, мелких сборочных единиц и их электронных моделей | B/01.5 | 5 |
|  |  |  | Проведение расчетов прочности деталей и агрегатов АТ | B/02.5 | 5 |
| C | Ведение электронного макета и его составных частей | 5 | Прорисовка вариантов электронного макета облика АТ | C/01.5 | 5 |
|  |  |  | Прорисовка составных частей вариантов электронного макета облика АТ | C/02.5 | 5 |
| D | Проведение проектировочных расчетов и формирование облика АТ | 6 | Проведение проектировочных расчетов характеристик агрегатов АТ | D/01.6 | 6 |
|  |  |  | Подготовка вариантов облика АТ | D/02.6 | 6 |
| E | Проведение проектных работ по разработке АТ | 6 | Разработка компоновочных схем АТ и их электронных моделей | E/01.6 | 6 |
|  |  |  | Определение проектных параметров АТ | E/02.6 | 6 |
|  |  |  | Определение конструктивно-силовой схемы (далее - КСС) АТ на основе полученных проектных параметров | E/03.6 | 6 |
| F | Проведение конструкторских работ по разработке АТ | 6 | Разработка рабочей КД, электронного макета АТ и ее составных частей | F/01.6 | 6 |
|  |  |  | Разработка ответственных деталей и агрегатов каркаса АТ и их электронных моделей | F/02.6 | 6 |
|  |  |  | Разработка материалов для руководств летной, эксплуатационной и ремонтной документации (руководство по эксплуатации (далее - РЭ), руководство по обслуживанию (далее - РО), руководство по летной эксплуатации (далее - РЛЭ), ремонтная документация (далее - РД)) | F/03.6 | 6 |
| G | Проведение расчетных работ по разработке АТ | 6 | Проведение расчетов летно-технических характеристик (далее - ЛТХ) АТ, их анализ и проверка | G/01.6 | 6 |
|  |  |  | Расчет и контроль массово-инерционных и центровочных характеристик АТ, ее систем и агрегатов | G/02.6 | 6 |
|  |  |  | Разработка расчетных материалов для технического предложения (далее - ТП) проекта АТ, ее модернизации или модификации | G/03.6 | 6 |
|  |  |  | Разработка расчетных материалов для аванпроекта, эскизного проекта, макета и технического проекта АТ, ее модернизации или модификации | G/04.6 | 6 |
|  |  |  | Проведение имитационного моделирования | G/05.6 | 6 |
|  |  |  | Разработка программ натурных экспериментов и контроль их проведения на моделях и специализированных стендах | G/06.6 | 6 |
| H | Организация проектных работ по разработке АТ | 7 | Разработка ТП проекта АТ, ее модернизации или модификации | H/01.7 | 7 |
|  |  |  | Разработка аванпроекта, эскизного проекта, макета и технического проекта АТ, ее модернизации или модификации | H/02.7 | 7 |
|  |  |  | Разработка КСС, компоновочных и аэродинамических схем и их электронных моделей | H/03.7 | 7 |
| I | Организация конструкторских работ по разработке АТ | 7 | Организация и контроль разработки рабочей КД, электронного макета АТ и ее составных частей | I/01.7 | 7 |
|  |  |  | Организация и контроль разработки чертежей особо сложных агрегатов и систем и их электронных моделей | I/02.7 | 7 |
| J | Организация расчетных работ по разработке АТ | 7 | Организация и контроль разработки расчетных материалов аванпроекта, эскизного проекта, макета и технического проекта АТ, ее модернизации или модификации | J/01.7 | 7 |
|  |  |  | Руководство расчетами и контроль массово-инерционных, центровочных характеристик АТ | J/02.7 | 7 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Техническая поддержка процесса проектирования АТ | Код | A | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Техник-механик Техник-конструктор |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Возможны ограничения, связанные с допуском к информации, составляющей государственную тайну <3> |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3115 | Техники-механики |
| ЕКС <4> | - | Техник, техник-конструктор |
| ОКПДТР <5> | 26996 | Техник-конструктор |
| ОКСО <6> | 2.15.02.08 | Технология машиностроения |
|  | 2.24.02.01 | Производство летательных аппаратов |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Техническая поддержка оформления КД | Код | A/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка исходных данных на основе изучения конструкторско-технологических решений (далее - КТР) организации |
| --- | --- |
|  | Поиск и выбор подходящих КТР организации на основе ее опыта работы |
|  | Оформление эскизов и чертежей деталей в электронном виде |
| Необходимые умения | Применять навыки вычерчивания чертежей деталей в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД) |
|  | Применять навыки вычерчивания чертежей мелких сборочных единиц в соответствии с требованиями ЕСКД |
|  | Использовать перечень рекомендуемых в авиационной промышленности конструкционных материалов (далее - КМ) |
|  | Использовать методы электронного моделирования для оформления КД |
|  | Использовать ограничительные сортаменты по КМ, имеющиеся конструкторско-технологические решения |
| Необходимые знания | Основы теоретической механики |
|  | Инженерная графика в 2D и 3D-пространстве |
|  | Система допусков и посадок |
|  | Основы проектирования деталей и мелких сборочных единиц |
|  | Основы систем автоматизированного проектирования |
|  | ЕСКД |
|  | Перечни нормализованных элементов узлов и деталей |
|  | Ограничительные сортаменты, применяемые в авиационной промышленности |
|  | Технические требования, предъявляемые к разрабатываемым деталям и мелким сборочным единицам |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Внесение изменений в КД | Код | A/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Согласование размеров сочленяемых деталей в поступающей от других организаций КД с целью применения ее при проектировании и конструировании АТ |
| --- | --- |
|  | Внесение изменений в КД по результатам увязки при проектировании и конструировании АТ |
|  | Внесение изменений в КД по результатам испытаний опытных образцов АТ, эксплуатации и при модификации уже имеющихся конструкторских решений |
| Необходимые умения | Читать чертежи деталей и сборочных единиц в 2D-пространстве |
|  | Вносить изменения в требования на чертежах в соответствии с ЕСКД |
|  | Использовать методы 3D-моделирования для внесения изменений в КД |
|  | Применять имеющиеся конструкторско-технологические решения |
|  | Писать извещения |
| Необходимые знания | Основы термообработки деталей |
|  | Основные покрытия КМ, используемых в АТ |
|  | ЕСКД |
|  | Инженерная графика в 2D и 3D-пространстве |
|  | Правила составления извещений |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выпуск и оформление КД на детали и мелкие сборочные единицы АТ | Код | B | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер-конструктор Инженер-конструктор III категории |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена или Высшее образование - бакалавриат |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Для инженера-конструктора: не менее трех лет в должности техника-конструктора или техника-механика в области авиастроения при наличии среднего профессионального образования без предъявления требований к опыту практической работы при наличии высшего образования Не менее двух лет в должности инженера-конструктора для инженера-конструктора III категории |
| Особые условия допуска к работе | Возможны ограничения, связанные с допуском к информации, составляющей государственную тайну |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации не реже одного раза в три года |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2144 | Инженеры-механики |
| ЕКС | - | Инженер |
|  | - | Инженер-конструктор (конструктор) |
| ОКПДТР | 22491 | Инженер-конструктор |
| ОКСО | 2.15.02.08 | Технология машиностроения |
|  | 2.24.02.01 | Производство летательных аппаратов |
|  | 2.15.03.01 | Машиностроение |
|  | 2.15.03.03 | Прикладная механика |
|  | 2.24.03.04 | Авиастроение |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Разработка чертежей деталей, мелких сборочных единиц и их электронных моделей | Код | B/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оформление чертежей деталей в 2D и мелких сборочных единиц в 3D |
| --- | --- |
|  | Разработка чертежей в различных системах 3D-моделирования, применяемых в своей организации |
| Необходимые умения | Применять методы 3D-моделирования |
|  | Применять опыт работы других фирм и организаций в разработке чертежей деталей и мелких сборочных единиц и их электронных моделей |
|  | Применять рекомендуемые справочные материалы и ограничительные сортаменты по конструкционным материалам, имеющиеся конструкторско-технологические решения |
|  | Применять новые КТР в области АТ |
|  | Выбирать из рекомендуемых методов термообработки деталей |
|  | Выбирать из рекомендуемых видов покрытий деталей |
| Необходимые знания | Инженерная графика в 2D и 3D-пространстве |
|  | Основы проектирования деталей и мелких сборочных единиц АТ |
|  | Виды термообработки для КМ |
|  | Виды защитных покрытий деталей |
|  | ЕСКД |
|  | Перечень стандартных и унифицированных деталей |
|  | Основные технические требования, предъявляемые к разрабатываемым деталям и мелким сборочным единицам |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Проведение расчетов прочности деталей и агрегатов АТ | Код | B/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Типовые расчеты на прочность деталей АТ |
| --- | --- |
|  | Проверка и приведение в соответствие разрабатываемых конструкций с требованиями технологии по изготовлению и сборке |
| Необходимые умения | Применять данные, полученные от расчетов ЛТХ АТ, для расчетов прочности агрегатов АТ |
|  | Использовать имеющиеся пакеты прикладных программ (далее - ППП) расчета на прочность деталей АТ |
|  | Использовать приложения к методам 3D-моделирования для расчетов на прочность деталей |
|  | Использовать руководство для конструкторов по прочности и по ресурсу |
|  | Анализировать полученные результаты расчетов на прочность и подготавливать предложения по изменениям конструкции агрегатов АТ |
|  | Выбирать и использовать приложения для получения информации по прочности деталей |
| Необходимые знания | Основы расчета на прочность и жесткость |
|  | Основы строительной механики |
|  | Основы аэродинамики |
|  | Нормы прочности |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение электронного макета и его составных частей | Код | C | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер-конструктор Инженер-конструктор III категории |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат или Высшее образование - специалитет |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Для инженера-конструктора без предъявления требований к опыту практической работы Для инженера-конструктора III категории: не менее двух лет в должности инженера-конструктора при наличии высшего образования - бакалавриата без предъявления требований к опыту практической работы при наличии высшего образования - специалитета |
| Особые условия допуска к работе | Возможны ограничения, связанные с допуском к информации, составляющей государственную тайну |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации не реже одного раза в три года |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2144 | Инженеры-механики |
| ЕКС | - | Инженер-конструктор (конструктор) |
| ОКПДТР | 22491 | Инженер-конструктор |
| ОКСО | 2.15.03.01 | Машиностроение |
|  | 2.15.03.02 | Технологические машины и оборудование |
|  | 2.15.03.03 | Прикладная механика |
|  | 2.24.03.04 | Авиастроение |
|  | 2.24.05.07 | Самолето- и вертолетостроение |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Прорисовка вариантов электронного макета облика АТ | Код | C/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выбор методов 3D-моделирования для разработки электронного макета |
| --- | --- |
|  | Выбор приложений к стандартным методам 3D-моделирования для расчета параметров электронного макета облика АТ |
|  | Прорисовка вариантов компоновки для АТ |
| Необходимые умения | Применять программы 3D-моделирования для разработки электронного макета |
|  | Применять справочные материалы и имеющиеся конструкторско-технологические решения |
|  | Определять параметры электронного макета |
|  | Применять стандартные ППП для проведения расчетных и конструкторско-проектных работ |
|  | Создавать варианты компоновки АТ с учетом последних достижений науки и техники |
| Необходимые знания | Основы построения электронных макетов, нанесение размеров и проведение измерений |
|  | Типы силовых установок АТ |
|  | Устройства АТ и их состав |
|  | Виды балансировки АТ |
|  | Способы нивелировки АТ |
|  | ЕСКД |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Прорисовка составных частей вариантов электронного макета облика АТ | Код | C/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выбор методов 3D-моделирования для разработки составных частей электронного макета АТ |
| --- | --- |
|  | Выбор приложений к стандартным методам 3D-моделирования для расчета параметров составных частей электронного макета облика АТ |
|  | Прорисовка вариантов составных частей электронного макета облика АТ |
|  | Согласование и увязка между собой сопрягаемых составных частей электронного макета облика АТ |
|  | Внесение изменений в электронные модели составных частей электронного макета облика АТ |
| Необходимые умения | Применять программы 3D-моделирования для разработки составных частей электронного макета облика АТ |
|  | Применять справочные материалы и имеющиеся конструкторско-технологические решения |
|  | Определять параметры составных частей электронного макета |
|  | Применять стандартные ППП для проведения расчетных и конструкторско-проектных работ |
|  | Увязывать между собой сопрягаемые составные части электронного макета |
| Необходимые знания | Основы построения электронных макетов, нанесение размеров и проведение измерений |
|  | Типы силовых установок АТ |
|  | Устройства АТ и их состав |
|  | Виды балансировки АТ и ее агрегатов |
|  | Способы нивелировки АТ и ее агрегатов |
|  | ЕСКД |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проведение проектировочных расчетов и формирование облика АТ | Код | D | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер-конструктор II категории Инженер-конструктор I категории |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат или Высшее образование - специалитет |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Для инженера-конструктора II категории - опыт работы инженером-конструктором III категории в области проектирования и конструирования АТ не менее двух лет |
|  | Для инженера-конструктора I категории - опыт работы инженером-конструктором II категории в области проектирования и конструирования АТ не менее двух лет |
| Особые условия допуска к работе | Возможны ограничения, связанные с допуском к информации, составляющей государственную тайну |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации не реже одного раза в три года |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2144 | Инженеры-механики |
| ЕКС | - | Инженер-конструктор (конструктор) |
| ОКПДТР | 22491 | Инженер-конструктор |
| ОКСО | 2.15.03.01 | Машиностроение |
|  | 2.15.03.02 | Технологические машины и оборудование |
|  | 2.15.03.03 | Прикладная механика |
|  | 2.24.03.04 | Авиастроение |
|  | 2.24.05.07 | Самолето- и вертолетостроение |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Проведение проектировочных расчетов характеристик агрегатов АТ | Код | D/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Типовые расчеты характеристик АТ и ее агрегатов |
| --- | --- |
|  | Оформление КД на сборочные единицы в 2D и 3D с учетом корректировок по результатам расчетов |
|  | Проектирование конструкций, отвечающих требованиям технологии опытного и серийного производства, на основе результатов расчета характеристик АТ и ее агрегатов |
| Необходимые умения | Применять методический аппарат проектирования и конструирования агрегатов АТ |
|  | Применять методы электронного моделирования агрегатов АТ |
|  | Использовать руководство для конструкторов по прочности и по ресурсу |
|  | Применять ППП при проведении проектировочных расчетов характеристик агрегатов АТ |
| Необходимые знания | Основы технической механики |
|  | Аэродинамические нагрузки |
|  | Законы динамики полета |
|  | Основы проектирования силовых установок АТ |
|  | Агрегаты АТ |
|  | Основные технические требования, предъявляемые к разрабатываемым конструкциям |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка вариантов облика АТ | Код | D/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка исходных материалов для оформления и согласования запросов по результатам корректировки КД |
| --- | --- |
|  | Подготовка вариантов общих видов конструкций АТ |
|  | Согласование текстовой и графической документации в соответствии с требованиями нормативной технической документации |
| Необходимые умения | Применять методы электронного моделирования для формирования облика АТ |
|  | Применять ППП для проведения расчетов при формировании облика АТ, используемые в данной организации |
|  | Формировать новый облик АТ с учетом новых достижений науки и техники |
|  | Доказывать перспективность создания нового облика АТ |
| Необходимые знания | Основы аэродинамики и газодинамики |
|  | Основы динамики полета |
|  | Типы силовых установок АТ |
|  | Основы устройства АТ |
|  | Технологии информационной поддержки жизненного цикла изделия |
|  | Авиационные правила |
|  | Нормы летной годности |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проведение проектных работ по разработке АТ | Код | E | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер-конструктор II категории Инженер-конструктор I категории |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - магистратура или специалитет |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Для инженера-конструктора II категории - опыт работы инженером-конструктором III категории в области проектирования и конструирования АТ не менее двух лет Для инженера-конструктора I категории - опыт работы инженером-конструктором II категории в области проектирования и конструирования АТ не менее двух лет |
| Особые условия допуска к работе | Возможны ограничения, связанные с допуском к информации, составляющей государственную тайну |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации не реже одного раза в три года |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2144 | Инженеры-механики |
| ЕКС | - | Инженер-конструктор (конструктор) |
| ОКПДТР | 22491 | Инженер-конструктор |
| ОКСО | 2.24.04.04 | Авиастроение |
|  | 2.24.04.05 | Двигатели летательных аппаратов |
|  | 2.15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов |
|  | 2.24.05.03 | Испытание летательных аппаратов |
|  | 2.24.05.07 | Самолето- и вертолетостроение |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Разработка компоновочных схем АТ и их электронных моделей | Код | E/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка исходных данных для детальной разработки компоновочных схем АТ |
| --- | --- |
|  | Подготовка исходных данных для разработки КСС АТ |
|  | Подготовка исходных данных для разработки электронных моделей АТ |
| Необходимые умения | Применять методы электронного моделирования для разработки компоновочных схем АТ |
|  | Применять имеющиеся конструкторско-технологические решения для разработки компоновочных схем АТ |
|  | Применять стандартные ППП при разработке компоновочных схем АТ |
|  | Применять накопленный опыт при разработке компоновочных схем АТ |
|  | Применять методы балансировки АТ |
| Необходимые знания | Основы стандартизации и метрологии |
|  | Основы компоновки и проектирования расположения оборудования АТ |
|  | Основы компоновки и проектирования мест установки силовых установок АТ |
|  | Системы оборудования АТ |
|  | ЕСКД |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Определение проектных параметров АТ | Код | E/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Расчет проектных параметров АТ |
| --- | --- |
|  | Расчет проектных параметров составных частей АТ |
| Необходимые умения | Анализировать АТ отечественного и зарубежного производства |
|  | Применять опыт других фирм и организаций по определению проектных параметров АТ |
|  | Применять справочные материалы по конструкторско-технологическим решениям АТ |
|  | Применять прикладные программы для проведения расчетов при определении проектных параметров АТ |
| Необходимые знания | Основы метрологии, стандартизации и сертификации |
|  | Основы аэродинамики |
|  | Типы силовых установок АТ |
|  | Основы устройства АТ |
|  | Системы автоматизированного проектирования |
|  | ЕСКД |
|  | Авиационные правила |
| Другие характеристики | - |

3.5.3. Трудовая функция

| Наименование | Определение КСС АТ на основе полученных проектных параметров | Код | E/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение вариантов КСС АТ и ее составных частей |
| --- | --- |
|  | Оформление КД, в том числе в электронном виде, для формирования КСС АТ |
|  | Применение новых КТР по формированию КСС АТ |
| Необходимые умения | Применять методы электронного моделирования для формирования КСС АТ |
|  | Применять справочные материалы по КТР при формировании КСС АТ |
|  | Применять справочные материалы по конструкционным материалам, применяемым в авиационной промышленности |
|  | Применять стандартные программы для проведения расчетов при формировании КСС АТ |
|  | Определять виды разъемов и стыков и их увязку, которая будет использоваться в конструкции АТ |
|  | Корректировать КСС АТ с учетом снижения веса конструкции АТ |
| Необходимые знания | Основы метрологии |
|  | Основы нивелирования АТ |
|  | Типы силовых установок АТ |
|  | Основы членения конструкции |
|  | Системы автоматизированного проектирования |
|  | ЕСКД |
| Другие характеристики | - |

3.6. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проведение конструкторских работ по разработке АТ | Код | F | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер-конструктор II категории Инженер-конструктор I категории |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - специалитет или магистратура |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Для инженера-конструктора II категории - опыт работы инженером-конструктором III категории в области проектирования и конструирования АТ не менее двух лет Для инженера-конструктора I категории - опыт работы инженером-конструктором II категории в области проектирования и конструирования АТ не менее двух лет |
| Особые условия допуска к работе | Возможны ограничения, связанные с допуском к информации, составляющей государственную тайну |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации не реже одного раза в три года |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2144 | Инженеры-механики |
| ЕКС | - | Инженер-конструктор (конструктор) |
| ОКПДТР | 22491 | Инженер-конструктор |
| ОКСО | 2.24.04.04 | Авиастроение |
|  | 2.24.04.05 | Двигатели летательных аппаратов |
|  | 2.15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов |
|  | 2.24.05.03 | Испытание летательных аппаратов |
|  | 2.24.05.07 | Самолето- и вертолетостроение |

3.6.1. Трудовая функция

| Наименование | Разработка рабочей КД, электронного макета АТ и ее составных частей | Код | F/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Отработка и приведение КД в соответствие с полученными компоновочными схемами |
| --- | --- |
|  | Отработка и приведение разрабатываемых конструкций в соответствие требованиям технологии опытного производства |
|  | Корректировка и отработка КД по результатам лабораторно-стендовых и летных испытаний |
| Необходимые умения | Применять программы 3D-моделирования |
|  | Применять справочные материалы и ограничительные сортаменты по конструкционным материалам |
|  | Определять и понимать параметры электронного макета |
|  | Применять новые КТР для разработки рабочей КД, электронного макета АТ и ее составных частей |
|  | Применять прикладные программы для проведения расчетов |
| Необходимые знания | Основы метрологии и стандартизации |
|  | Основные сведения об электронном макете и его составных частях |
|  | Основы технологии авиационного производства |
|  | ЕСКД |
|  | Перечни нормализованных элементов узлов и деталей |
|  | Ограничительные сортаменты, применяемые в авиационной промышленности |
|  | Технические требования, предъявляемые к разрабатываемым конструкциям |
| Другие характеристики | - |

3.6.2. Трудовая функция

| Наименование | Разработка ответственных деталей и агрегатов каркаса АТ и их электронных моделей | Код | F/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка КД на ответственные детали АТ |
| --- | --- |
|  | Разработка КД на агрегаты каркаса АТ |
|  | Разработка электронных моделей ответственных деталей и агрегатов каркаса АТ |
| Необходимые умения | Применять методики расчетов на прочность |
|  | Анализировать правильность выбора необходимой методики расчета на прочность |
|  | Использовать выбранные программные комплексы прочностных расчетов |
|  | Применять справочные материалы и ограничительные сортаменты по конструкционным материалам, стандартизованным изделиям и систему допусков и посадок |
|  | Использовать программы 3D-моделирования |
|  | Применять ограничительные сортаменты, используемые на данном предприятии |
| Необходимые знания | Основы теоретической и технической механики |
|  | Основы расчета на прочность и жесткость |
|  | Основы метрологии и стандартизации |
|  | Системы оборудования АТ и их типы крепления |
|  | Виды крепления силовых установок АТ |
|  | Силовые установки АТ |
|  | Основы технологии авиационного производства |
|  | Системы автоматизированного проектирования |
|  | ЕСКД |
|  | Нормы прочности |
| Другие характеристики | - |

3.6.3. Трудовая функция

| Наименование | Разработка материалов для руководств летной, эксплуатационной и ремонтной документации (РЭ, РО, РЛЭ, РД) | Код | F/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Составление текстовой и графической документации в соответствии с требованиями нормативной документации для руководств по технической и летной эксплуатации |
| --- | --- |
|  | Составление эксплуатационной документации в соответствии с требованиями нормативной документации |
|  | Составление ремонтной документации в соответствии с требованиями нормативной документации |
|  | Составление текстовой и графической документации в соответствии с требованиями нормативной документации для регламентов обслуживания |
| Необходимые умения | Применять имеющиеся конструкторско-технологические решения |
|  | Оформлять руководства летной, эксплуатационной и ремонтной документации |
|  | Оформлять руководства по технической эксплуатации |
|  | Оформлять руководства по проведению регламентных работ |
| Необходимые знания | Основы технической механики |
|  | Основы стандартизации и сертификации в авиационной промышленности |
|  | Основы аэродинамики и газодинамики |
|  | Основы динамики полета |
|  | Оборудование АТ, его состав и характеристики |
|  | Виды и технические характеристики силовых установок АТ |
|  | Основы эксплуатации АТ |
|  | Требования охраны труда, промышленной и экологической безопасности |
|  | Технологии информационной поддержки жизненного цикла изделия |
|  | ЕСКД |
|  | Основы управления безопасностью полетов |
|  | Авиационные правила |
|  | Нормы летной годности |
| Другие характеристики | - |

3.7. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проведение расчетных работ по разработке АТ | Код | G | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер-конструктор II категории Инженер-конструктор I категории |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - специалитет или магистратура |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Для инженера-конструктора II категории - опыт работы инженером-конструктором III категории в области проектирования и конструирования АТ не менее двух лет Для инженера-конструктора I категории - опыт работы инженером-конструктором II категории в области проектирования и конструирования АТ не менее двух лет |
| Особые условия допуска к работе | Возможны ограничения, связанные с допуском к информации, составляющей государственную тайну |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации не реже одного раза в три года |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2144 | Инженеры-механики |
| ЕКС | - | Инженер-конструктор (конструктор) |
| ОКПДТР | 22491 | Инженер-конструктор |
| ОКСО | 2.24.04.04 | Авиастроение |
|  | 2.24.04.05 | Двигатели летательных аппаратов |
|  | 2.15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов |
|  | 2.24.05.03 | Испытание летательных аппаратов |
|  | 2.24.05.07 | Самолето- и вертолетостроение |

3.7.1. Трудовая функция

| Наименование | Проведение расчетов ЛТХ АТ, их анализ и проверка | Код | G/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Расчет ЛТХ АТ |
| --- | --- |
|  | Анализ полученных ЛТХ АТ по сравнению с аналогами и заданными в техническом задании (далее - ТЗ) |
|  | Выдача рекомендаций по корректировке облика и конструкции АТ для реализации требуемых ЛТХ |
| Необходимые умения | Применять методики расчета ЛТХ |
|  | Применять программные комплексы для расчета ЛТХ |
|  | Анализировать полученные расчеты ЛТХ АТ с целью их улучшения для подтверждения заданных в ТЗ |
|  | Применять полученные результаты расчетов ЛТХ АТ и их улучшения для внесения изменений в КД |
|  | Проверять расчеты ЛТХ АТ после внесения изменений в КД |
| Необходимые знания | Основы аэродинамики и газодинамики |
|  | Основы динамики полета |
|  | Типы силовых установок АТ |
|  | Устройства АТ и их характеристики |
|  | ЕСКД |
|  | Руководство для конструкторов по прочности и по ресурсу |
| Другие характеристики | - |

3.7.2. Трудовая функция

| Наименование | Расчет и контроль массово-инерционных и центровочных характеристик АТ, ее систем и агрегатов | Код | G/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение расчетов и контроля массово-инерционных характеристик АТ |
| --- | --- |
|  | Проведение расчетов и контроля центровочных характеристик АТ |
| Необходимые умения | Применять методы расчета положения центра масс |
|  | Применять методы расчета инерционных характеристик |
|  | Применять методы расчета положения центра давления |
|  | Применять методы расчета смещения центра масс |
|  | Применять ППП при проведении расчетных работ |
| Необходимые знания | Основы определения массово-инерционных и центровочных характеристик АТ |
|  | Основные методы и способы статической и динамической балансировки |
|  | Основные возможности пакетов прикладных программ для проведения необходимых расчетных и конструкторско-проектных работ |
|  | Весовые характеристики агрегатов АТ |
|  | Весовые характеристики систем оборудования и оборудования АТ |
| Другие характеристики | - |

3.7.3. Трудовая функция

| Наименование | Разработка расчетных материалов для ТП проекта АТ, ее модернизации или модификации | Код | G/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка расчетных материалов для ТП проекта АТ |
| --- | --- |
|  | Проведение работ по получению патентов и свидетельств на товарный знак |
| Необходимые умения | Использовать накопленный опыт разработки расчетных материалов для ТП |
|  | Определять параметры и характеристики создаваемого АТ на базе данных ТЗ |
|  | Применять справочные материалы и имеющиеся конструкторско-технологические решения |
|  | Применять стандартные ППП для проведения расчетных и конструкторско-проектных работ |
| Необходимые знания | Основы аэроупругости |
|  | Основы аэродинамики и газодинамики |
|  | Основы динамики полета |
|  | Оборудование АТ, его состав и характеристики |
|  | Силовые установки АТ, их типы и характеристики |
|  | Устройства АТ и их состав |
|  | Основы конструирования АТ |
|  | Основы технологии авиационного производства |
|  | Основы эксплуатации АТ |
| Другие характеристики | - |

3.7.4. Трудовая функция

| Наименование | Разработка расчетных материалов для аванпроекта, эскизного проекта, макета и технического проекта АТ, ее модернизации или модификации | Код | G/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка расчетных материалов для аванпроекта проекта изделия АТ |
| --- | --- |
|  | Разработка расчетных материалов для эскизного проекта изделия АТ |
|  | Разработка расчетных материалов для макета изделия АТ |
|  | Разработка расчетных материалов для технического проекта АТ, ее модернизации или модификации |
|  | Проведение работ по получению патентов и других документов, подтверждающих право интеллектуальной собственности |
| Необходимые умения | Применять методический аппарат проектирования и конструирования АТ |
|  | Использовать накопленный опыт разработки расчетных материалов для аванпроекта на базе ТП |
|  | Использовать накопленный опыт разработки расчетных материалов для эскизного проекта на базе аванпроекта |
|  | Использовать накопленный опыт разработки расчетных материалов для макета на базе эскизного проекта |
|  | Использовать накопленный опыт разработки расчетных материалов для технического проекта на базе макета |
| Необходимые знания | Основы технической и теоретической механики |
|  | Основы расчетов на прочность и жесткость |
|  | Метрология, стандартизация и сертификация |
|  | Основы аэродинамики и газодинамики |
|  | Основы динамики полета |
|  | Оборудование АТ, его состав и характеристики |
|  | Силовые установки АТ, их типы и характеристики |
|  | Устройства АТ и их состав |
|  | Основы конструирования и проектирования АТ |
|  | Основы технологии авиационного производства |
|  | Основы эксплуатации АТ |
|  | Технические требования, предъявляемые к разрабатываемым конструкциям |
| Другие характеристики | - |

3.7.5. Трудовая функция

| Наименование | Проведение имитационного моделирования | Код | G/05.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка программ и методик имитационного моделирования |
| --- | --- |
|  | Проведение имитационного моделирования для обеспечения расчетных работ |
|  | Разработка предложений по устранению замечаний и недостатков, выявленных в результате имитационных испытаний |
| Необходимые умения | Применять программы имитационного моделирования для проведения расчетных работ |
|  | Применять методики имитационного моделирования для проведения расчетных работ |
|  | Применять ППП для проведения расчетных работ |
|  | Корректировать программы имитационного моделирования в зависимости от полученных параметров |
| Необходимые знания | Техническая механика |
|  | Основы аэродинамики и газодинамики |
|  | Параметры динамики полета |
|  | Типы силовых установок АТ и их характеристики |
|  | Руководство для конструкторов по прочности и по ресурсу |
|  | Технические требования, предъявляемые к разрабатываемым конструкциям |
| Другие характеристики | - |

3.7.6. Трудовая функция

| Наименование | Разработка программ натурных экспериментов и контроль их проведения на моделях и специализированных стендах | Код | G/06.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка программ и методик натурных экспериментов на моделях и специализированных стендах |
| --- | --- |
|  | Контроль и сопровождение натурных экспериментов на моделях и специализированных стендах |
|  | Разработка ТЗ на проектирование и постройку стендов, исходных данных на оборудование для проведения экспериментальных исследований |
|  | Анализ результатов экспериментов |
|  | Разработка мероприятий по устранению замечаний и недостатков, выявленных в результате экспериментов и стендовых испытаний |
| Необходимые умения | Применять методики проведения экспериментов |
|  | Применять программы проведения экспериментов |
|  | Применять методы компьютерного моделирования |
|  | Разрабатывать предложения по изменению (корректировке) программы проведения экспериментов |
|  | Применять ППП для проведения требуемых расчетов |
| Необходимые знания | Техническая механика |
|  | Основы аэроупругости |
|  | Метрология, стандартизация и сертификация |
|  | Основы аэродинамики |
|  | Параметры динамики полета |
|  | Система управления безопасностью полетов |
|  | Авиационные правила |
| Другие характеристики |  |

3.8. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация проектных работ по разработке АТ | Код | H | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Ведущий конструктор Ведущий инженер-конструктор Начальник бригады Начальник отдела Начальник отделения Начальник проектно-конструкторского центра |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - специалитет или магистратура или Высшее образование - аспирантура |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее пяти лет в должности инженера-конструктора I категории в области проектирования и конструирования АТ при наличии высшего образования - специалитета или магистратуры Не менее четырех лет в должности инженера-конструктора I категории в области проектирования и конструирования АТ при наличии высшего образования - аспирантуры |
| Особые условия допуска к работе | Возможны ограничения, связанные с допуском к информации, составляющей государственную тайну |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации не реже одного раза в три года |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1223 | Руководители подразделений по научным исследованиям и разработкам |
| ЕКС | - | Инженер-конструктор (конструктор) |
|  | - | Ведущий конструктор |
|  | - | Начальник бригады |
| ОКПДТР | 22491 | Инженер-конструктор |
| ОКСО | 2.15.04.01 | Машиностроение |
|  | 2.15.04.02 | Технологические машины и оборудование |
|  | 2.15.04.03 | Прикладная механика |
|  | 2.24.04.04 | Авиастроение |
|  | 1.01.04.03 | Механика и математическое моделирование |
|  | 2.15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов |
|  | 2.24.05.03 | Испытание летательных аппаратов |
|  | 2.24.05.07 | Самолето- и вертолетостроение |
|  | 2.15.06.01 | Машиностроение |
|  | 2.24.06.01 | Авиационная и ракетно-космическая техника |

3.8.1. Трудовая функция

| Наименование | Разработка ТП проекта АТ, ее модернизации или модификации | Код | H/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка текстовой и графической документации в соответствии с требованиями ТЗ для ТП, проекта АТ, ее модернизации или модификации |
| --- | --- |
|  | Составление заявок на получение патентов полезных моделей для защиты интеллектуальной собственности |
| Необходимые умения | Составлять текстовые документы в соответствии с требованиями ТЗ для ТП проекта АТ, ее модернизации или модификации |
|  | Составлять графические документы в соответствии с требованиями ТЗ для ТП проекта АТ, ее модернизации или модификации |
|  | Определять организации и их количество, которые привлекаются для разработки АТ, ее модернизации или модификации |
|  | Применять справочные материалы и их ограничительные сортаменты по КМ |
| Необходимые знания | Основы и способы взаимодействия с другими подразделениями организации при разработке ТП, аванпроекта, эскизного проекта, макета и технического проекта АТ, ее модернизации или модификации |
|  | Метрология, стандартизация и сертификация |
|  | Оборудование АТ, его состав и характеристики |
|  | Силовые установки АТ |
|  | Устройства АТ |
|  | Требования к эксплуатации АТ |
|  | Требования охраны труда, промышленной и экологической безопасности |
|  | Технологии информационной поддержки жизненного цикла изделия |
|  | ЕСКД |
|  | Технические требования, предъявляемые к разрабатываемым конструкциям |
|  | Руководство для конструкторов по прочности и ресурсу |
|  | Ограничительные сортаменты, применяемые в авиационной промышленности |
|  | Система управления безопасностью полетов |
|  | Авиационные правила |
|  | Нормы летной годности |
|  | Нормы прочности |
|  | Перечни нормализованных элементов узлов и деталей |
| Другие характеристики | - |

3.8.2. Трудовая функция

| Наименование | Разработка аванпроекта, эскизного проекта, макета и технического проекта АТ, ее модернизации или модификации | Код | H/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка текстовой и графической документации в соответствии с требованиями ТП для аванпроекта АТ, ее модернизации или модификации |
| --- | --- |
|  | Разработка текстовой и графической документации в соответствии с требованиями нормативной документации для эскизного проекта АТ, ее модернизации или модификации |
|  | Разработка текстовой и графической документации в соответствии с требованиями нормативной документации для макета АТ, ее модернизации или модификации |
|  | Разработка текстовой и графической документации в соответствии с требованиями нормативной документации для технического проекта АТ, ее модернизации или модификации |
|  | Подготовка заявок на патенты и авторские свидетельства |
| Необходимые умения | Составлять текстовую и графическую документацию для аванпроекта |
|  | Составлять текстовую и графическую документацию для эскизного проекта |
|  | Составлять текстовую и графическую документацию для макета |
|  | Составлять текстовую и графическую документацию для технического проекта |
|  | Определять перечень необходимых научно-исследовательских работ (далее - НИР) для аванпроекта |
| Необходимые знания | Методы и способы организации взаимодействия с другими подразделениями, организациями |
|  | Основы патентно-правовой защиты |
|  | Требования к эксплуатации АТ |
|  | Технические требования, применяемые к разрабатываемым конструкциям |
|  | Технические требования, применяемые к элементам конструкции АТ |
|  | Технические требования, применяемые к системам и оборудованию АТ |
| Другие характеристики | - |

3.8.3. Трудовая функция

| Наименование | Разработка КСС, компоновочных и аэродинамических схем и их электронных моделей | Код | H/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка компоновочных схем АТ |
| --- | --- |
|  | Разработка КСС АТ |
|  | Разработка аэродинамической схемы АТ |
|  | Разработка электронных моделей АТ, ее узлов и агрегатов |
| Необходимые умения | Выбирать методический аппарат проектирования и конструирования АТ |
|  | Выбирать методы электронного моделирования |
|  | Выбирать ограничительные сортаменты по конструкционным материалам |
|  | Выбирать ППП для проведения конструкторско-проектных работ |
| Необходимые знания | Техническая механика |
|  | Методы расчета на прочность и жесткость |
|  | Основы аэроупругости |
|  | Метрология, стандартизация и сертификация |
|  | Аэродинамика и газодинамика |
|  | Динамика полета |
|  | Оборудование АТ, его состав и характеристики |
|  | Силовые установки АТ |
|  | Устройство АТ |
|  | Методика конструирования АТ |
|  | ЕСКД |
| Другие характеристики | - |

3.9. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация конструкторских работ по разработке АТ | Код | I | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Ведущий конструктор Ведущий инженер-конструктор Начальник бригады Начальник отдела Начальник лаборатории Начальник отделения Начальник проектно-конструкторского центра |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - специалитет или магистратура или Высшее образование - аспирантура |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее пяти лет в должности инженера-конструктора I категории в области проектирования и конструирования АТ при наличии высшего образования - специалитета или магистратуры Не менее четырех лет в должности инженера-конструктора I категории в области проектирования и конструирования АТ при наличии высшего образования - аспирантуры |
| Особые условия допуска к работе | Возможны ограничения, связанные с допуском к информации, составляющей государственную тайну |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации не реже одного раза в три года |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1223 | Руководители подразделений по научным исследованиям и разработкам |
| ЕТКС | - | Начальник конструкторского отдела |
|  | - | Начальник исследовательской лаборатории |
|  | - | Начальник технического отдела |
| ОКПДТР | 44581 | Начальник конструкторского отдела (службы) |
| ОКСО | 2.15.04.01 | Машиностроение |
|  | 2.15.04.02 | Технологические машины и оборудование |
|  | 2.15.04.03 | Прикладная механика |
|  | 2.24.04.04 | Авиастроение |
|  | 1.01.04.03 | Механика и математическое моделирование |
|  | 2.15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов |
|  | 2.24.05.03 | Испытание летательных аппаратов |
|  | 2.24.05.07 | Самолето- и вертолетостроение |
|  | 2.15.06.01 | Машиностроение |
|  | 2.24.06.01 | Авиационная и ракетно-космическая техника |

3.9.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация и контроль разработки рабочей КД, электронного макета АТ и ее составных частей | Код | I/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация разработки рабочей КД |
| --- | --- |
|  | Организация разработки ответственных деталей и агрегатов каркаса АТ и их электронных моделей |
|  | Организация разработки электронного макета АТ и ее составных частей |
|  | Обеспечение контроля над выполняемыми работами по качеству и срокам |
| Необходимые умения | Применять методы организации разработок рабочей КД, электронного макета АТ и ее составных частей |
|  | Применять методы и способы организации труда при разработке рабочей КД, электронного макета АТ и ее составных частей |
|  | Применять методы организации взаимодействия с другими подразделениями и организациями при разработке рабочей КД, электронного макета АТ и ее составных частей |
|  | Применять методы контроля качества при проведении разработок КД |
|  | Обеспечивать контроль выполняемых работ в соответствии с утвержденным графиком |
| Необходимые знания | Организация рабочих мест и труда в подразделениях при разработке рабочей КД, электронного макета АТ и ее составных частей |
|  | Техническая механика |
|  | Метрология и стандартизация в авиационной промышленности |
|  | Системы и типы оборудования АТ |
|  | Типы силовых установок АТ |
|  | Устройства АТ и их характеристики |
|  | ЕСКД |
|  | Ограничительные сортаменты, применяемые в авиационной промышленности |
|  | Технические требования, предъявляемые к разрабатываемым конструкциям |
| Другие характеристики | - |

3.9.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация и контроль разработки чертежей особо сложных агрегатов и систем и их электронных моделей | Код | I/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация разработки чертежей особо сложных агрегатов |
| --- | --- |
|  | Разработка электронных моделей особо сложных агрегатов |
|  | Составление сопроводительной текстовой документации к чертежам и электронным моделям в соответствии с требованиями нормативной документации |
|  | Обеспечение контроля качества выполняемых работ и сроков их выполнения |
| Необходимые умения | Применять методический аппарат проектирования АТ для разработки чертежей особо сложных агрегатов и систем и их электронных моделей |
|  | Применять методы электронного моделирования для разработки чертежей особо сложных агрегатов и систем и их электронных моделей |
|  | Применять справочные материалы и ограничительные сортаменты по конструкционным материалам, имеющиеся конструкторско-технологические решения для разработки чертежей особо сложных агрегатов и систем и их электронных моделей |
|  | Обеспечивать контроль качества выполняемых работ |
| Необходимые знания | Виды оборудования АТ |
|  | Типы силовых установок АТ |
|  | Устройства АТ и их характеристики |
|  | Системы оборудования АТ |
|  | ППП при разработке чертежей особо сложных агрегатов и систем и их электронных моделей |
|  | Руководство для конструкторов по прочности и по ресурсу |
|  | Перечни нормализованных элементов узлов и деталей |
|  | Ограничительные сортаменты, применяемые в авиационной промышленности |
|  | Технические требования, предъявляемые к разрабатываемым конструкциям |
| Другие характеристики | - |

3.10. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация расчетных работ по разработке АТ | Код | J | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Ведущий конструктор Ведущий инженер-конструктор Начальник бригады Начальник департамента Начальник отдела Начальник отделения |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - специалитет или магистратура или Высшее образование - аспирантура |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее пяти лет в должности инженера-конструктора I категории в области проектирования и конструирования АТ при наличии высшего образования - специалитета или магистратуры Не менее четырех лет в должности инженера-конструктора I категории в области проектирования и конструирования АТ при наличии высшего образования - аспирантуры |
| Особые условия допуска к работе | Возможны ограничения, связанные с допуском к информации, составляющей государственную тайну |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации не реже одного раза в три года |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1223 | Руководители подразделений по научным исследованиям и разработкам |
| ЕКС | - | Начальник конструкторского отдела |
|  | - | Начальник технического отдела |
| ОКПДТР | 44581 | Начальник конструкторского отдела (службы) |
| ОКСО | 2.15.04.01 | Машиностроение |
|  | 2.15.04.02 | Технологические машины и оборудование |
|  | 2.15.04.03 | Прикладная механика |
|  | 2.24.04.04 | Авиастроение |
|  | 1.01.04.03 | Механика и математическое моделирование |
|  | 2.15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов |
|  | 2.24.05.03 | Испытание летательных аппаратов |
|  | 2.24.05.07 | Самолето- и вертолетостроение |
|  | 2.15.06.01 | Машиностроение |
|  | 2.24.06.01 | Авиационная и ракетно-космическая техника |

3.10.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация и контроль разработки расчетных материалов аванпроекта, эскизного проекта, макета и технического проекта АТ, ее модернизации или модификации | Код | J/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение концепций конструктивного исполнения проектируемого варианта АТ, ее модернизации или модификации |
| --- | --- |
|  | Выбор варианта конструктивного исполнения изделия АТ для выполнения дальнейшего процесса проектирования |
|  | Определение тематики необходимых НИР для выполнения процесса проектирования изделия АТ и дальнейшей модернизации или модификации проекта |
| Необходимые умения | Применять методы контроля организации проведения разработок расчетных материалов аванпроекта, эскизного проекта, макета и технического проекта АТ, ее модернизации или модификации |
|  | Применять методы контроля организации труда при разработке расчетных материалов аванпроекта, эскизного проекта, макета и технического проекта АТ, ее модернизации или модификации |
|  | Применять методы контроля организации проведения конструкторских разработок изделий АТ |
|  | Применять опыт организации и контроля взаимодействия с другими подразделениями, участвующими в разработке расчетных материалов аванпроекта, эскизного проекта, макета и технического проекта АТ, ее модернизации или модификации |
| Необходимые знания | Методы организации взаимодействия между профильными конструкторскими бюро |
|  | Методы организации рабочих мест и труда в подразделениях |
|  | Метрология, стандартизация и сертификация в авиационной промышленности |
|  | Основы аэродинамики и газодинамики |
|  | Виды и характеристики оборудования АТ |
|  | Виды и характеристики силовых установок в АТ |
|  | Виды и технические характеристики устройств АТ |
|  | Технология авиационного производства |
|  | Требования к эксплуатации АТ |
|  | Требования охраны труда, промышленной и экологической безопасности в авиационном производстве |
|  | Технологии информационной поддержки жизненного цикла изделия в авиационном производстве |
|  | ЕСКД |
|  | Технические требования, предъявляемые к разрабатываемым конструкциям |
| Другие характеристики | - |

3.10.2. Трудовая функция

| Наименование | Руководство расчетами и контроль массово-инерционных, центровочных характеристик АТ | Код | J/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Руководство организацией проведения расчетов и контроля массово-инерционных характеристик АТ |
| --- | --- |
|  | Руководство организацией проведения расчетов и контроля центровочных характеристик АТ |
|  | Руководство организацией проведения расчетов и контроля массово-инерционных и центровочных характеристик систем и агрегатов АТ |
| Необходимые умения | Применять опыт руководства организацией рабочих мест и труда в конструкторских и проектных подразделениях |
|  | Применять опыт взаимодействия с другими подразделениями и организациями при расчете и контроле массово-инерционных, центровочных характеристик АТ |
|  | Применять методы статической и динамической балансировки для расчета и контроля массово-инерционных, центровочных характеристик АТ |
|  | Применять методики расчетов массово-инерционных и центровочных характеристик АТ |
|  | Определять требуемые программные комплексы для выполнения расчетов |
|  | Применять методы и способы организации труда |
| Необходимые знания | Характеристики оборудования АТ |
|  | Виды и характеристики силовых установок АТ |
|  | Виды и характеристики устройств АТ |
|  | ЕСКД |
|  | Перечни нормализованных элементов узлов и деталей |
|  | Технические требования, предъявляемые к разрабатываемым конструкциям |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

| ФГБОУВО "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)", город Москва |
| --- |
| Ректор | Погосян Михаил Асланович |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | Инженерный центр "ОКБ им. А.И. Микояна" - проектно-конструкторское подразделение акционерного общества "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ", город Москва |
| --- | --- |
| 2 | Иркутский авиационный завод - филиал публичного акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Иркут", город Иркутск |
| 3 | Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова - филиал Публичного акционерного общества "Туполев", город Казань |
| 4 | Публичное акционерное общество "Авиационная холдинговая компания "Сухой", город Москва |
| 5 | Публичное акционерное общество "Компания Сухой", город Москва |
| 6 | Публичное акционерное общество "Туполев", город Москва |
| 7 | ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России, город Москва |
| 8 | Филиал публичного акционерного общества "Научно-производственная корпорация Иркут "Региональные самолеты", город Москва |
| 9 | Филиал публичного акционерного общества "Научно-производственная корпорация Иркут" "Центр комплексирования", город Москва |

--------------------

<1> Общероссийский классификатор занятий.

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<3> Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной тайне" (Российская газета, 1993, 21 сентября; Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 41, ст. 4673; 2021, N 24 ст. 4188).

<4> Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

<5> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

<6> Общероссийский классификатор специальностей по образованию.